嘉兴中冠金属制品有限公司

新建年产300套不锈钢公交候车亭、

100套公共自行车亭棚项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：嘉兴中冠金属制品有限公司

编制单位：嘉兴中冠金属制品有限公司

2020年09月

建设单位法人代表:

编制单位法人代表:

项目负责人:

报告编写人：

建设单位：嘉兴中冠金属制品有限公司

电话：13806712919

传真：/

邮编：314100

地址：嘉善县罗星街道阳光西路1555号2幢

编制单位：嘉兴中冠金属制品有限公司

电话：13806712919

传真：/

邮编：314100

地址：嘉善县罗星街道阳光西路1555号2幢

目  录

1、验收项目概况	4

2、验收依据	5

3、工程建设情况	6

3.1地理位置及平面布置	6

3.2建设内容	6

3.3主要原辅材料及燃料	7

3.4水源及水平衡	7

3.5生产工艺	8

3.6项目变动情况	8

4、环境保护设施	9

4.1污染物治理设施	9

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	12

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	14

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	14

5.2审批部门审批决定	15

6、验收执行标准	18

6.1污染物排放标准	18

7、验收监测内容	20

7.1环境保护设施调试效果	20

8、 质量保证及质量控制	21

8.1监测分析方法	21

8.2监测仪器	22

8.3人员资质	23

8.4水质分析过程中的质量保证和质量控制	23

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9、验收监测结果	25

9.1生产工况	25

9.2环境保护设施调试效果	25

10、验收监测结论	33

10.1生产工况	33

10.2废水	33

10.3废气	33

10.4噪声	34

10.5固体废弃物	34

10.6总量控制	34

10.7结论	35

附件：

附件1  环评批复

附件2  入网许可证

附件3  厂房租赁合同

附件4  垃圾收据

附件5  用水发票

附件6  检测报告

附图：

附图1    地理位置图

附图2    项目周围环境关系及噪声监测点位示意图

附图3    厂区平面布置图

附图4    无组织监测点位示意图

# 1、验收项目概况

嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目选址于嘉善县罗星街道阳光西路1555号2幢，租赁嘉善飞乐户外用品有限公司厂房作为生产用房，租赁面积为1000平方米，总投资150万元，购置剪板机、折弯机等国产设备，项目建成后形成年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚的生产能力。

我公司实际总投资150万元，选址于嘉善县罗星街道阳光西路1555号2幢，租赁嘉善飞乐户外用品有限公司厂房作为生产用房，租赁面积为1000平方米，购置剪板机、折弯机等国产设备，实施“新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目”，目前可年产不锈钢公交候车亭300套、公共自行车亭棚100套。

我公司于2016年4月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目环境影响报告表》，2016年7月19日嘉善县环境保护局以报告表批复[2016]214号《关于嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表提出审查意见。

本项目开工时间2016年7月，设备安装完成时间2018年2月。

目前该项目已投入运营并达到相应生产工况且主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施竣工验收条件。

受嘉兴中冠金属制品有限公司委托，根据生态环境部颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和浙江省生态环境厅有关技术规定和要求，嘉兴弘正检测有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。对本项目废气、废水、噪声的排放情况进行了现场验收监测。同时，我公司于2020年9月4日、9月5日对本项目“三同时”执行情况、固体废弃物、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化等方面进行了自查，在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，编写了《嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2、验收依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

2、中华人民共和国主席令[2016]第 31 号《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 修改通过，即日施行）；

3、中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法》（2018年 1 月 1 日起施行）；

4、中华人民共和国主席令[1996]第 77 号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29 修改通过，即日施行）；

5、中华人民共和国主席令[2020]第 43号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）；

6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修改）；

7、环境保护部环办[2015]113号关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知；

8、环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

9、环境保护部环办环评函[2017]1235号关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知；

10、环境保护部环办[2015]52号关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知；

11、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；

12、浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；

13、嘉兴市环境科学研究所有限公司《嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目环境影响报告表》；

14、《关于嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目环境影响报告表的批复》（报告表批复[2016]214号）。

# 3、工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于嘉善县罗星街道阳光西路 1555 号2幢，其周围环境现状如下：

东面：为嘉善飞乐户外用品有限公司，再往东为河流，河东为城西社区新民小区，其中最近的一家居民房距离厂界的距离约240m；

南面：为嘉善飞乐户外用品有限公司；

西面：为嘉善飞乐户外用品有限公司；

北面：为小河流，河北为在建企业，再往北为阳光西路，路北从西向东依次为汤普勒化工染料公司、嘉善天龙电子有限公司、嘉兴大恩食品有限公司（距离厂界距离约 132m）。

具体地理位置、厂区布置见附图。

## 3.2建设内容

我公司实际总投资150万元，选址于嘉善县罗星街道阳光西路1555号2幢，租赁嘉善飞乐户外用品有限公司厂房作为生产用房，租赁面积为1000平方米，购置剪板机、折弯机等国产设备，实施“新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目”，目前可年产不锈钢公交候车亭300套、公共自行车亭棚100套。

本项目员工人数25人，生产实行一班制（8h），年工作天数为300d。环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对照见表3-1。环评设备及实际设备清单对照见表3-2。

表3-1  环评及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 类别 | 环评及批复 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品及规模 | 年产不锈钢公交候车亭300套、 公共自行车亭棚100套 | 年产不锈钢公交候车亭300套、 公共自行车亭棚100套 | / |
| 总投资 | 150万元 | 150万元 | / |
| 建设 内容 | 嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目选址于嘉善县罗星街道阳光西路1555号2幢，租赁嘉善飞乐户外用品有限公司厂房作为生产用房，租赁面积为1000平方米，总投资150万元，购置剪板机、折弯机等国产设备，项目建成后形成年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚的生产能力。 | 我公司实际总投资150万元，选址于嘉善县罗星街道阳光西路1555号2幢，租赁嘉善飞乐户外用品有限公司厂房作为生产用房，租赁面积为1000平方米，购置剪板机、折弯机等国产设备，实施“新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目”，目前可年产不锈钢公交候车亭300套、公共自行车亭棚100套。 | / |

表3-2  本项目环评设备及实际设备清单对照一览表（单位：套/台）

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控摆式剪板机 | 1 | 1 |
| 2 | 扭力同步数控折弯机 | 1 | 1 |
| 3 | 开式双柱可倾式压力机 | 1 | 1 |
| 4 | 氩弧焊机 | 5 | 5 |
| 5 | 气保焊机 | 2 | 2 |
| 6 | 强力台钻 | 1 | 1 |
| 7 | 磨光机 | 10 | 10 |
| 8 | 手枪钻 | 10 | 10 |
| 9 | 空压机 | 1 | 1 |
| 10 | 喷塑流水线 | 1 | 1 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

本项目主要物料及能源消耗见表3-3。

表3-3  本项目主要原辅材料及能源消耗一览表（单位：吨/年）

| 序号 | 名称 | 环评消耗量 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 | 250 | 225 |
| 2 | 氩弧焊丝 | 0.12 | 0.11 |
| 3 | 二氧化碳焊丝 | 0.6 | 0.5 |
| 4 | 塑粉 | 0.5 | 0.4 |
| 5 | 生物质颗粒 | 10 | 8 |

## 3.4水源及水平衡

本项目用水由市政自来水厂提供。

根据我公司水费发票显示，2019年度9月至2020年2月本项目用水量合计为110m3，折合全年用水量约为220m3/a，主要为生活用水。

因此，本项目废水排放总量约为198m3/a（按生活用水的90%计）。

## 3.5生产工艺

本项目生产工艺及产污环节如图3-2。

图3-2 本项目生产流程图

注：本项目在喷塑前无任何前处理工序（不含除油、除锈、磷化等工序）。

## 3.6项目变动情况

根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。经自查，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理设施

4.1.1废水

本项目实行清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池和格栅等简单预处理后纳入嘉善县污水处理工程管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。

本项目废水治理情况汇总见表4-1。

表4-1  废水治理情况汇总表

| 废水 类别 | 废水来源 | 污染物 种类 | 排放 规律 | 治理 设施 | 工艺 | 设计指标 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工生活 | CODCr、NH3-N等 | 间歇 | 化粪池、格栅 | / | 废水入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB/887-2013）中的其他企业间接排放限值，总氮入网标准参照氨氮的入网标准 | 排入管网 |

4.1.2废气

本项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘和燃生物质废气。

焊接烟尘、打磨粉尘：本项目焊接、打磨工序产生少量焊接烟尘和打磨粉尘，在车间内无组织排放。我公司平时加强车间通风换气，及时清扫地面粉尘。

喷塑粉尘：本项目在喷塑生产过程中产生一定量的喷塑粉尘。喷塑工序采用静电喷塑，产生的粉尘通过滤芯回收系统，将带粉尘的混合空气在高压离心风机的作用下抽到滤芯回收装置，经净化后尾气由15m高排气筒排放。

燃生物质废气：本项目使用1台生物质热风炉，在其燃烧过程中产生一定量燃烧废气。本项目烟气采用水膜除尘装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。

另外，本项目生产车间周围设置50m卫生防护距离，根据现场踏勘，本项目生产车间周围50m内无居民等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。

企业实际废气处理情况汇总见表4-2。

表4-2  废气处理汇总表

| 废气 名称 | 来源 | 污染物 种类 | 排放形式 | 治理 设施 | 设计指标 | 排放 去向 | 监测点 设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接烟尘、打磨粉尘 | 焊接、打磨工序 | 颗粒物 | 无组织 | 加强车间通风换气，及时清扫地面 | 颗粒物排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | 排空 | 四周厂界 |
| 喷塑粉尘 | 喷塑工序 | 颗粒物 | 有组织兼无组织 | 滤芯回收系统+15m高排气筒 | 颗粒物排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值 | 排空 | 排气筒、四周厂界 |
| 燃生物质废气 | 生物质供热 | 颗粒物、SO2、NOx | 有组织 | 水膜除尘装置+15m高排气筒 | 烟气排放执行 GB9078-1996《工业 炉窑大气污染物排放标准》 | 排空 | 排气筒 |

本项目废气处理设施照片见图4-1、图4-2。

图4-1 喷塑粉尘处理设施照片

图4-2燃生物质废气处理设施照片

4.1.3噪声

本项目噪声主要来自于设备运行时产生的噪声。已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体隔声；对高噪声的设备，布置在远离各厂界。平时可做到设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4.1.4固（液）体废物

本项目固体废物分析结果汇总见表4-3。

表4-3  固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 实际 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 下料 | 固 | 一般固废 | 1.25 | 经收集后外卖综合利用 |
| 2 | 废包装纸 | 下料 | 固 | 一般固废 | 0.25 | 经收集后外卖综合利用 |
| 3 | 地面清扫金属屑 | 打磨 | 固 | 一般固废 | 0.0225 | 经收集后外卖综合利用 |
| 4 | 收集粉料 | 喷塑 | 固 | 一般固废 | 0.0728 | 经收集后回用于生产 |
| 5 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固 | 一般固废 | 4.5 | 委托嘉善县罗星街道经济建设服务中心统一清运 |

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资150万元，其中环保投资4万元，约占总投资的2.67%。具体环保投资明细见表4-4。

表4-4  环保投资费用一览表

| 项目 | 内容 | 投资 |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 雨污分流，入网费 | 1 |
| 废气治理 | 废气处理设备 | 2 |
| 噪声治理 | 基础隔振措施等 | 0.5 |
| 固废处置 | 垃圾箱、生活垃圾协议等 | 0.5 |
| 合 计 | 4 |

本项目“三同时”落实情况见表4-5。

表4-5  “三同时”落实情况一览表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 本项目主要为职工生活污水，厂内做到清污分流，雨污分流；厕所污水经化粪池处理后与其他生活污水一起排入嘉善县污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理后排入杭州湾海域。 | 加强废水污染防治。厂区内按照清污分流、雨污分流，生活污水经收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准后纳管排放。 | 已落实。 本项目实行清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池和格栅等简单预处理后纳入嘉善县污水处理工程管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。 |
| 废气 | 本项目在焊接时会有焊接烟尘产生，打磨过程产生粉尘，喷塑过程产生粉尘，喷塑粉尘通过滤芯回收系统治理措施后通过不低于15m高的排气筒排放，收集率可达98%以上，净化效率在99%以上，有组织废气可达标排放。综合考虑大气环境防护距离、卫生防护距离，本项目生产车间需设置50m卫生防护距离（仅供相关部门管理参考）。根据现场踏勘，本项目生产车间周围50m卫生防护距离内无居民住宅等敏感点，环境现状可以满足上述卫生防护距离要求。在此基础上，工艺废气对周围环境的影响不大。 本项目生物质热风炉的烟气采用水膜除尘（除尘率大于80%，脱硫率大于30%），处理后废气通过15米排气筒高空排放，可以达到GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中要求。 | 加强废气污染防治。提高装备配置和密闭化、连续化、自动化水平，从源头减少废气的无组织排放。在多攻位全自动螺母成型机上方安装集气罩，各类废气经收集处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准后高空排放，排放筒高度不低于15米。 | 已落实。 本项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘和燃生物质废气。 焊接烟尘、打磨粉尘：本项目焊接、打磨工序产生少量焊接烟尘和打磨粉尘，在车间内无组织排放。我公司平时加强车间通风换气，及时清扫地面粉尘。 喷塑粉尘：本项目在喷塑生产过程中产生一定量的喷塑粉尘。喷塑工序采用静电喷塑，产生的粉尘通过滤芯回收系统，将带粉尘的混合空气在高压离心风机的作用下抽到滤芯回收装置，经净化后尾气由15m高排气筒排放。 燃生物质废气：本项目使用1台生物质热风炉，在其燃烧过程中产生一定量燃烧废气。本项目烟气采用水膜除尘装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。 另外，本项目生产车间周围设置50m卫生防护距离，根据现场踏勘，本项目生产车间周围50m内无居民等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 |
| 噪声 | 目前厂界噪声达标，为尽可能减轻噪声对周围环境的影响，建议企业采取以下措施；加强设备的日常维修、保养，确保所有设备处于正常工况；加强工人操作时的规范性。 | 加强噪声污染防治。选用低噪音设备，对主要噪声源采用消声、减振、隔声等措施处理，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)3类标准限值。 | 已落实。 已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体隔声；对高噪声的设备，布置在远离各厂界，并做基础减振。平时可做到设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |
| 固废 | 本项目产生的危险固废为废机油、废皂化液、空桶、废含油抹布、手套。废机油、废皂化液和空桶要求企业应将危废委托具有危废处理资质的单位处理，并报当地环保部门备案。废含油抹布、手套属于国家危险名录中豁免清单项目，因此可不按危废管理处置，可收集后混入生活垃圾后委托环卫部门处理。废机油、废皂化液和空桶在厂区内暂存时，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定。废金属、废包装物、废拉丝粉和粉尘收集后外卖处理，生活垃圾委托环卫部门处理。 | 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，危险废物和一般废物分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清运，一般固废收集后综合利用;危险废物需委托有资质单位处置，对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)做好防雨、防渗、防漏措施，禁止排放 | 已落实。 本项目金属边角料、废包装纸、地面清扫金属屑经收集后外卖综合利用；收集粉料经收集后回用于生产；生活垃圾委托嘉善县罗星街道经济建设服务中心统一清运。 一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）中的有关规定。 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1水环境影响分析结论

本项目主要为职工生活污水，厂内做到清污分流，雨污分流；厕所污水经化粪池处理后与其他生活污水一起排入嘉善县污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理后排入杭州湾海域，对内河水环境基本无影响。

5.1.2大气环境影响分析结论

本项目在焊接时会有焊接烟尘产生，打磨过程产生粉尘，喷塑过程产生粉尘，喷塑粉尘通过滤芯回收系统治理措施后通过不低于15m高的排气筒排放，收集率可达98%以上，净化效率在99%以上，有组织废气可达标排放。综合考虑大气环境防护距离、卫生防护距离，本项目生产车间需设置50m卫生防护距离（仅供相关部门管理参考）。根据现场踏勘，本项目生产车间周围50m卫生防护距离内无居民住宅等敏感点，环境现状可以满足上述卫生防护距离要求。在此基础上，工艺废气对周围环境的影响不大。

本项目生物质热风炉的烟气采用水膜除尘（除尘率大于80%，脱硫率大于30%），处理后废气通过15米排气筒高空排放，可以达到GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中要求，在污染物达标排放情况下，烟气对周围环境影响较小。

5.1.3声环境影响分析结论

本项目产生的噪声经过治理后对厂界影响不大，企业厂界四周昼间噪声值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，企业生产班制为一班制，夜间不生产，对周围环境无影响。在厂界噪声达标的基础上，项目噪声对周围环境不会产生不良影响。

5.1.4固废影响分析结论

本项目产生的危险固废为废机油、废皂化液、空桶、废含油抹布、手套。废机油、废皂化液和空桶要求企业应将危废委托具有危废处理资质的单位处理，并报当地环保部门备案。废含油抹布、手套属于国家危险名录中豁免清单项目，因此可不按危废管理处置，可收集后混入生活垃圾后委托环卫部门处理。废机油、废皂化液和空桶在厂区内暂存时，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定。废金属、废包装物、废拉丝粉和粉尘收集后外卖处理，生活垃圾委托环卫部门处理。在此基础上，本项目固废对周围环境无影响。

5.1.5总量控制分析结论

本项目实施后该企业CODCr、NH3-N、粉尘和VOCs总量控制指标建议值为0.054t/a、0.005t/a、0.08t/a和0.181t/a。

本项目实施后的CODcr、NH3-N污染物排放量主要来自职工生活污水，根据浙环发〔2012〕10号文件规定：建设项目只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。新增的粉尘和VOCS需要进行替代削减，依据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），本项目粉尘和VOCS排放总量按照1：2进行调剂，因此需调剂的粉尘量和VOCS量分别为0.16t/a和0.362t/a。

5.1.6环评总结论

综上所述，通过对项目所在区域的环境质量现状以及项目的环境影响评价，本评价认嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目，在营运期将对环境产生一定的影响。所以本项目必须落实本评价提出的各项污染防治对策措施，特别是生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达标后排入杭州湾；各项废气经收集净化后高空达标排放；做好噪声的隔声降噪措施；妥善落实固废的无害化、资源化。严格执行“三同时”制度，做到达标排放，则该项目对环境的影响是可以接受的。

本环评认为，从环保角度来看，本项目是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

项目已取得《关于嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目环境影响报告表的批复》（报告表批复[2016]214号），批复意见如下：
嘉兴中冠金属制品有限公司:

你公司上报的《关于要求对嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目环境影响报告表进行审批的函》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规，经研究，现批复如下:

- 根据你公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制的《嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及公示情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，原则同意《报告表》结论。

- 项目位于海盐县秦山街道金城二路4号,总投资2654万元，主要采用钢材等原辅材料，经退火、抛丸、拉丝、冷镦、攻丝等技术或工艺，并购置多攻位全自动螺母成型机、多攻位全自动螺母攻牙机、拉丝机、回火炉、球化炉等国产设备,项目建成后形成年产8000吨高速公路8.8级护栏螺母的生产能力。

- 项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，实施清洁生产，认真做好污染防治和污染物总量控制工作，重点落实以下措施:

- 加强废水污染防治。厂区内按照清污分流、雨污分流，生活污水经收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准后纳管排放。

- 加强废气污染防治。提高装备配置和密闭化、连续化、自动化水平，从源头减少废气的无组织排放。在多攻位全自动螺母成型机上方安装集气罩，各类废气经收集处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准后高空排放，排放筒高度不低于15米。

- 加强噪声污染防治。选用低噪音设备，对主要噪声源采用消声、减振、隔声等措施处理，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)3类标准限值。

- 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，危险废物和一般废物分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清运，一般固废收集后综合利用;危险废物需委托有资质单位处置，对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)做好防雨、防渗、防漏措施，禁止排放。

- 根据《报告表》计算结果，项目不需设置大气环境防护.距离。其它各类防护距离要求，请你公司、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定落实。

- 建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》(环发(2015) 162 号)的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

- 根据《环评法》等规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定开工建设的，需报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

- 以上意见和《报告表》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实,确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，项目竣工后，须按规定开展建设项目环保设施竣工验收，落实法人承诺，依法申领排污许可证，并按证排污。

# 6、验收执行标准

## 6.1污染物排放标准

6.1.1废水排放标准

本项目实行清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池预处理后纳入区域内污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。

废水入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB/887-2013）中的其他企业间接排放限值，总氮入网标准参照氨氮的入网标准，入网废水最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后排入杭州湾，具体标准见表6-1。

表6-1  废水入网标准   单位：mg/L

| 污染物 | pH | CODCr | 总磷 | 石油类 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入网标准 | 6-9 | 500 | 8 | 20 | 35 | 400 |
| 排放标准 | 6-9 | 50 | 0.5 | 1 | 5（8） | 10 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

6.1.2废气污染物排放标准

本项目喷塑工序中颗粒物的有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值，具体见表6-2。

表6-2  大气污染物特别排放限值（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 排放限值 | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 车间或生产设施排气筒 |

同时，颗粒物的无组织排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，具体标准限值见表6-3。

表6-3 大气污染物排放限值

| 废气 | 最高允许排放浓度 | 最高允许 排放速率 | 排气 筒高 | 无组织排放 监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 mg/m3 | 3.5 kg/h | 15m | 1.0 mg/m3 |

本项目实施后有生物质热风炉 1 台，烟气排放执行 GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》，具体标准限值见表6-4。

表6-4  工业炉窑大气污染物特别排放标准（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 烟尘 | ≤200 |
| SO2 | ≤850 |

注：由于 GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》暂无生物质热风炉SO2最高允许排放浓度标准，本评价参照燃煤（油）炉窑SO2最高允许排放浓度标准。

6.1.3厂界噪排放标准

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准， 即昼间≤65dB，夜间≤55dB。

6.1.4固体废弃物

一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）中的有关规定。

# 7、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

废水监测内容及频次见表7-1。

表7-1  废水监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 入网口 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、石油类 | 连续2天，每天4次 |

7.1.2废气

7.1.2.1有组织排放

有组织排放废气监测内容及频次具体见表7-2。

表7-2  有组织废气监测内容及频次

| 废气名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃生物质废气 | 水膜除尘装置进、出口 | 颗粒物、SO2、NOx | 监测2天， 每天3次 |
| 喷塑粉尘 | 喷塑废气排放口 | 颗粒物 | 监测2天， 每天3次 |

7.1.2.2无组织排放

无组织排放废气监测内容及频次具体见表7-3。

表7-3  无组织废气监测内容及频次

| 排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 东、南、西、北厂界共4个监测点位 | 颗粒物 | 监测2天， 每天4次 |

注：同时测试风向、风速、温度、湿度、大气压等气象参数。

7.1.3噪声

厂界噪声监测内容见表7-4。

表7-4  噪声监测内容及监测频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界4个监测点位 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼间2次。 |

7.1.4固废

调查项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

# 质量保证及质量控制

本项目环保设施监测工作委托嘉兴弘正检测有限公司，以下为嘉兴弘正检测有限公司对本项目作出的质量保证及质控措施。

## 8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1 。

表8-1  分析监测方法一览表

| 类型 | 监测项目 | 监测分析方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
|  |  | 低浓度 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |
|  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |
|  |  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |
|  | 无组织 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单 |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器

监测仪器见表8-2。

表8-2  分析监测方法一览表

| 类型 | 监测项目 | 仪器 | 型号 | 自校准或检定校准或计量检定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 台式PH计 | FE28-Standard | 已检定 |
|  | 悬浮物 | 电子天平 | ATX224 | 已检定 |
|  |  | 电热鼓风干燥箱 | 101-3A | 已检定 |
|  | 化学需氧量 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 已检定 |
|  | 氨氮 | 紫外可见分光光度计 | 752G | 已检定 |
|  | 总磷 | 紫外可见分光光度计 | 752G | 已检定 |
|  | 石油类 | 红外测油仪 | JC-OIL-6 | 已检定 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 电子天平 | AUW220D | 已检定 |
|  |  | 低浓度 颗粒物 | 电子天平 | AUW220D | 已检定 |
|  |  | 二氧化硫 | 大流量低浓度烟尘（气）测试仪 | DL-6300D | 已检定 |
|  |  | 氮氧化物 | 大流量低浓度烟尘（气）测试仪 | DL-6300D | 已检定 |
|  | 无组织 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 电子天平 | AUW220D | 已检定 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 多功能声级计 | AWA5688 | 已检定 |

## 8.3人员资质

人员资质详见表8-3。

表8-3  人员资质一览表

| 序号 | 姓名 | 科室 | 职务 | 上岗证编号 | 从事本领域工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许海忠 | 综合室 | 技术负责人 | / | 20年 |
| 2 | 金昆雷 | 检测室 | 质量负责人 | 嘉兴弘正-001 | 6年 |
| 3 | 盖伟槟 | 外业室 | 外业室主任 | 嘉兴弘正-023 | 8年 |
| 4 | 王珍珍 | 检测室 | 检测室主管 | 嘉兴弘正-003 | 5年 |
| 5 | 费佳帆 | 外业室 | 采样室主管 | 嘉兴弘正-004 | 3年 |
| 6 | 方敬鹭 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-006 | 5年 |
| 7 | 李苏翀 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-008 | 1年 |
| 8 | 徐 妍 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-010 | 2年 |
| 9 | 周 正 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-013 | 6年 |
| 10 | 孙海琪 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-014 | 1年 |
| 11 | 盛玥婷 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-011 | 5年 |
| 12 | 王绮瑶 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-012 | 3年 |
| 13 | 夏赛薇 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-015 | 1年 |
| 14 | 胡 飘 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-016 | 3年 |
| 15 | 王 炜 | 检测室 | 检测人员 | 嘉兴弘正-017 | 2年 |
| 16 | 金雨炼 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-009 | 1年 |
| 17 | 万一帆 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-018 | 3年 |
| 18 | 章焌磊 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-019 | 1年 |
| 19 | 沈 鹏 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-020 | 3年 |
| 20 | 何月阳 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-021 | 1年 |
| 21 | 张 威 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-022 | 1年 |
| 22 | 沈智奇 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-024 | 2年 |
| 23 | 陆荪斌 | 外业室 | 外业人员 | 嘉兴弘正-025 | 8年 |
| 24 | 陶佳萍 | 综合室 | 报告编写 | 嘉兴弘正-005 | 5年 |
| 25 | 景 丽 | 综合室 | 报告编写 | 嘉兴弘正-002 | 3年 |

## 8.4水质分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测期间，企业生产负荷见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷（单位：吨）

| 产品名称 | 环评年产量 | 环评日产量 | 验收期间产量 | 负荷率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢公交 候车亭 | 300 | 1 | 9月4日 | 1 | 100 |
|  |  |  | 9月5日 | 1 | 100 |
| 公共自行车 亭棚 | 100 | 0.33 | 9月4日 | 0.30 | 90 |
|  |  |  | 9月5日 | 0.30 | 90 |

## 9.2环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

监测结果表明，监测期间，废水入管网口的水质中pH、化学需氧量、悬浮物、石油类的浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷的浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总磷的单项次达标率为100%。

本项目废水水质监测结果见表9-2。

表9-2  废水水质监测结果（单位：pH值为无量纲，其余为mg/L）

| 点位 | 采样日期 | 样品性状 | pH （无量纲） | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 石油类 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入网口 | 9月4日 | 淡黄浑浊 | 6.77 | 469 | 273 | 4.27 | 18.0 | 0.96 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 6.75 | 465 | 216 | 3.91 | 16.6 | 0.82 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 6.73 | 461 | 176 | 3.78 | 15.9 | 0.88 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 6.72 | 464 | 249 | 3.91 | 16.8 | 0.72 |
|  | 均值 | / | 6.72~6.77 | 465 | 229 | 3.97 | 16.8 | 0.85 |
|  | 9月5日 | 淡黄浑浊 | 8.29 | 463 | 244 | 3.04 | 16.6 | 0.30 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 8.33 | 457 | 186 | 3.33 | 15.9 | 0.33 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 8.29 | 453 | 275 | 3.14 | 15.8 | 0.36 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 8.38 | 465 | 249 | 3.43 | 16.0 | 0.40 |
|  | 均值 | / | 8.29~8.38 | 460 | 239 | 3.24 | 16.1 | 0.35 |
|  | 标准值 | / | 6~9 | 500 | 400 | 35 | 20 | 8 |
|  | 是否达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

9.2.1.2废气

- 有组织排放

本项目废气有组织排放监测结果见表9-3。

表9-3  有组织废气监测结果（单位：浓度为mg/m3，速率为kg/h）

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测因子 | 监测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |
| 9月4日 | 水膜除尘装置 进口 | 颗粒物 | 产生浓度 | 92.0 | 97.8 | 107 | 98.9 | / |
|  |  |  | 产生速率 | 1.02×10-2 | 1.20×10-2 | 1.16×10-2 | 1.13×10-2 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 产生浓度 | 121 | 136 | 174 | 144 | / |
|  |  |  | 产生速率 | 1.34×10-2 | 1.67×10-2 | 1.88×10-2 | 1.63×10-2 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 产生浓度 | 216 | 208 | 207 | 210 | / |
|  |  |  | 产生速率 | 2.40×10-2 | 2.55×10-2 | 2.24×10-2 | 2.40×10-2 | / |
|  | 水膜除尘装置 出口 | 颗粒物 | 排放浓度 | 17.3 | 17.4 | 20.9 | 18.5 | 200 |
|  |  |  | 排放速率 | 2.46×10-3 | 1.54×10-3 | 2.05×10-3 | 2.02×10-3 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 排放浓度 | 144 | 158 | 174 | 159 | 850 |
|  |  |  | 排放速率 | 2.05×10-2 | 1.40×10-2 | 1.71×10-2 | 1.72×10-2 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 101 | 189 | 174 | 155 | / |
|  |  |  | 排放速率 | 1.44×10-2 | 1.68×10-2 | 1.71×10-2 | 1.61×10-2 | / |
|  | 喷塑废气排放口 | 喷塑废气排放口 | 排放浓度 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 | 4.16×10-3 | 4.57×10-3 | 3.86×10-3 | 4.20×10-3 | / |

续上表

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测因子 | 监测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |
| 9月5日 | 水膜除尘装置 进口 | 颗粒物 | 产生浓度 | 170 | 187 | 189 | 182 | / |
|  |  |  | 产生速率 | 9.85×10-3 | 1.08×10-2 | 9.85×10-3 | 6.93×10-3 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 产生浓度 | 180 | 173 | 243 | 199 | / |
|  |  |  | 产生速率 | 1.04×10-2 | 9.95×10-3 | 1.27×10-2 | 1.10×10-2 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 产生浓度 | 191 | 191 | 179 | 187 | / |
|  |  |  | 产生速率 | 1.10×10-2 | 1.10×10-2 | 9.36×10-3 | 1.05×10-2 | / |
|  | 水膜除尘装置 出口 | 颗粒物 | 排放浓度 | 13.0 | 22.8 | 15.7 | 17.2 | 200 |
|  |  |  | 排放速率 | 3.45×10-3 | 2.72×10-3 | 3.10×10-3 | 3.09×10-3 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 排放浓度 | <31 | <63 | 45 | 45 | 850 |
|  |  |  | 排放速率 | 3.98×10-3 | 3.72×10-3 | 8.87×10-3 | 5.52×10-3 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 210 | 290 | 247 | 249 | / |
|  |  |  | 排放速率 | 5.57×10-2 | 3.47×10-2 | 4.88×10-2 | 4.64×10-2 | / |
|  | 喷塑废气排放口 | 喷塑废气排放口 | 排放浓度 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 | 3.54×10-3 | 5.25×10-3 | 4.68×10-3 | 4.49×10-3 | / |

监测结果表明，本项目水膜除尘装置出口颗粒物和二氧化硫的有组织排放浓度低于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级标准排放限值；喷塑废气排放口颗粒物的有组织排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值。

- 无组织排放

本项目无组织废气排放监测结果见表9-4，监测期间气象参数见表9-5。

表9-4  无组织废气监测结果（单位：mg/m3）

| 监测日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 9月4日 | 1 | 颗粒物 | 0.233 | 0.167 | 0.200 | 0.217 | 1.0 |
|  | 2 | 颗粒物 | 0.200 | 0.200 | 0.183 | 0.167 | 1.0 |
|  | 3 | 颗粒物 | 0.200 | 0.183 | 0.200 | 0.200 | 1.0 |
|  | 4 | 颗粒物 | 0.217 | 0.167 | 0.200 | 0.183 | 1.0 |
| 9月5日 | 1 | 颗粒物 | 0.167 | 0.200 | 0.167 | 0.167 | 1.0 |
|  | 2 | 颗粒物 | 0.183 | 0.217 | 0.183 | 0.217 | 1.0 |
|  | 3 | 颗粒物 | 0.183 | 0.217 | 0.183 | 0.183 | 1.0 |
|  | 4 | 颗粒物 | 0.200 | 0.233 | 0.200 | 0.200 | 1.0 |

表9-5  气象参数

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-09-04 | 09:00-10:00 | 晴 | 26 | 61 | 东南 | 2.8 | 101.3 |
|  | 10:30-11:30 | 晴 | 28 | 62 | 东南 | 2.7 | 101.1 |
|  | 13:00-14:00 | 晴 | 32 | 63 | 东南 | 2.9 | 100.9 |
|  | 14:30-15:30 | 晴 | 33 | 61 | 东南 | 2.9 | 100.8 |
| 2020-09-05 | 09:00-10:00 | 晴 | 27 | 48 | 东南 | 2.7 | 101.1 |
|  | 10:30-11:30 | 晴 | 28 | 47 | 东南 | 2.6 | 101.0 |
|  | 13:00-14:00 | 晴 | 32 | 44 | 东南 | 2.3 | 100.7 |
|  | 14:30-15:30 | 晴 | 31 | 45 | 东南 | 2.4 | 100.8 |

监测结果表明，本项目颗粒物的无组织排放监测浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准中的无组织排放监控浓度限值。

9.2.1.3噪声

本项目噪声监测结果见表9-6。

表9-6 噪声监测结果

| 测点 编号 | 监测点 | 声级Leq（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9月4日 | 9月5日 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| 1# | 厂界东 | 昼间 | 62.1 | 61.9 | 61.6 | 62.3 | 65 | 达标 |
| 2# | 厂界南 | 昼间 | 59.8 | 60.0 | 60.1 | 60.4 | 65 | 达标 |
| 3# | 厂界西 | 昼间 | 58.8 | 59.8 | 59.2 | 59.2 | 65 | 达标 |
| 4# | 厂界北 | 昼间 | 57.5 | 57.5 | 58.2 | 58.5 | 65 | 达标 |

监测结果表明，四周厂界昼间噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）。

9.2.1.4固（液）体废物

根据环评报告预测结果及验收期间实际调查情况得知企业的固废具体情况，见表9-7。

表9-7  固体废物监测情况明细表（单位：t/a）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 实际 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 下料 | 固 | 一般固废 | 1.25 | 经收集后外卖综合利用 |
| 2 | 废包装纸 | 下料 | 固 | 一般固废 | 0.25 | 经收集后外卖综合利用 |
| 3 | 地面清扫金属屑 | 打磨 | 固 | 一般固废 | 0.0225 | 经收集后外卖综合利用 |
| 4 | 收集粉料 | 喷塑 | 固 | 一般固废 | 0.0728 | 经收集后回用于生产 |
| 5 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固 | 一般固废 | 4.5 | 委托嘉善县罗星街道经济建设服务中心统一清运 |

一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）中的有关规定。

9.2.2污染物总量核算

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOx和颗粒物。

本项目废水排放总量约为198m3/a。本项目实行清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池和格栅等简单预处理后纳入嘉善县污水处理工程管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。排海标准为CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。则本项目排入外环境的污染物总量分别是：CODCr0.0099t/a、NH3-N0.00099t/a。

本项目环评中的废水排放总量为202.5m3/a，CODCr、NH3-N总量控制指标根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准核定（CODCr以120mg/L计，NH3-N以25mg/L计）。现按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准核算（CODCr以50mg/L计，NH3-N以5mg/L计），CODCr、NH3-N的排放量则为0.0101t/a、0.00101t/a，由上可知，本项目实施后CODCr、NH3-N可达到总量控制要求。具体比较见表9-8。

表9-8 废水总量控制指标对照表

| 标准来源 | 环评水量（m3/a） | CODCr（t/a） | NH3-N（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准 | 202.5 | 0.024 | 0.005 |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  | 0.0101 | 0.00101 |
| 实际排放量 | 198 | 0.0099 | 0.00099 |

根据验收监测期间核算，本项目SO2、NOx和颗粒物的年排放量为：0.0003t/a、0.009t/a和0.0060t/a。

根据本项目环评报告，本项目的SO2、NOx和颗粒物的总量控制指标为0.012t/a、0.010t/a和0.0123t/a，符合总量控制要求，详见下表：

表9-9 废气总量控制指标对照表

| 废气污染物名称 | 排放口 | 排放速率（kg/h） | 排放时间 | 本项目实际排放量 | 环评总量指标 | 是否符合总量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 水膜除尘装置 出口 | 1.136×10-3 | 300h | 0.0003t | 0.012t | 符合 |
| NOx | 水膜除尘装置 出口 | 3.125×10-2 |  | 0.009t | 0.010t | 符合 |
| 颗粒物 | 水膜除尘装置 出口 | 2.56×10-3 |  | 0.0060t | 0.0123t | 符合 |
|  | 喷塑废气排放口 | 4.345×10-3 | 1200h |  |  |  |

综上所述，本项目CODCr、NH3-N、SO2、NOx和颗粒物的排放均符合总量控制要求。

# 10、验收监测结论

## 10.1生产工况

监测期间，我公司生产正常，设施运行稳定。

## 10.2废水

本项目实行清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池和格栅等简单预处理后纳入嘉善县污水处理工程管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。

监测结果表明，监测期间，废水入管网口的水质中pH、化学需氧量、悬浮物、石油类的浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮的浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮浓度日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级要求。

pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总氮的单项次达标率为100% 。

## 10.3废气

本项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘和燃生物质废气。

焊接烟尘、打磨粉尘：本项目焊接、打磨工序产生少量焊接烟尘和打磨粉尘，在车间内无组织排放。我公司平时加强车间通风换气，及时清扫地面粉尘。

喷塑粉尘：本项目在喷塑生产过程中产生一定量的喷塑粉尘。喷塑工序采用静电喷塑，产生的粉尘通过滤芯回收系统，将带粉尘的混合空气在高压离心风机的作用下抽到滤芯回收装置，经净化后尾气由15m高排气筒排放。

燃生物质废气：本项目使用1台生物质热风炉，在其燃烧过程中产生一定量燃烧废气。本项目烟气采用水膜除尘装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。

另外，本项目生产车间周围设置50m卫生防护距离，根据现场踏勘，本项目生产车间周围50m内无居民等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。

监测结果表明，本项目水膜除尘装置出口颗粒物和二氧化硫的有组织排放浓度低于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级标准排放限值；喷塑废气排放口颗粒物的有组织排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值。

本项目颗粒物的无组织排放监测浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准中的无组织排放监控浓度限值。

## 10.4噪声

监测结果表明，四周厂界昼间噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）。

## 10.5固体废弃物

本项目金属边角料、废包装纸、地面清扫金属屑经收集后外卖综合利用；收集粉料经收集后回用于生产；生活垃圾委托嘉善县罗星街道经济建设服务中心统一清运。

一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）中的有关规定。

## 10.6总量控制

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOx和颗粒物。

本项目废水排放总量约为198m3/a。本项目实行清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池和格栅等简单预处理后纳入嘉善县污水处理工程管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。排海标准为CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。则本项目排入外环境的污染物总量分别是：CODCr0.0099t/a、NH3-N0.00099t/a。

本项目环评中的废水排放总量为202.5m3/a，CODCr、NH3-N总量控制指标根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准核定（CODCr以120mg/L计，NH3-N以25mg/L计）。现按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准核算（CODCr以50mg/L计，NH3-N以5mg/L计），CODCr、NH3-N的排放量则为0.0101t/a、0.00101t/a，由上可知，本项目实施后CODCr、NH3-N可达到总量控制要求。具体比较见表10-1。

表10-1 废水总量控制指标对照表

| 标准来源 | 环评水量（m3/a） | CODCr（t/a） | NH3-N（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准 | 202.5 | 0.024 | 0.005 |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  | 0.0101 | 0.00101 |
| 实际排放量 | 198 | 0.0099 | 0.00099 |

根据验收监测期间核算，本项目SO2、NOx和颗粒物的年排放量为：0.0003t/a、0.009t/a和0.0060t/a。

根据本项目环评报告，本项目的SO2、NOx和颗粒物的总量控制指标为0.012t/a、0.010t/a和0.0123t/a，符合总量控制要求，详见下表：

表10-2 废气总量控制指标对照表

| 废气污染物名称 | 排放口 | 排放速率（kg/h） | 排放时间 | 本项目实际排放量 | 环评总量指标 | 是否符合总量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 水膜除尘装置 出口 | 1.136×10-3 | 300h | 0.0003t | 0.012t | 符合 |
| NOx | 水膜除尘装置 出口 | 3.125×10-2 |  | 0.009t | 0.010t | 符合 |
| 颗粒物 | 水膜除尘装置 出口 | 2.56×10-3 |  | 0.0060t | 0.0123t | 符合 |
|  | 喷塑废气排放口 | 4.345×10-3 | 1200h |  |  |  |

综上所述，本项目CODCr、NH3-N、SO2、NOx和颗粒物的排放均符合总量控制要求。

## 10.7结论

综上分析，本项目监测结果可满足相关环境排放标准要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嘉兴中冠金属制品有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 嘉兴中冠金属制品有限公司新建年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 嘉善县罗星街道阳光西路 1555 号 2 幢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 69 通用设备制造及维修 | 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度：120.888390° 纬度：30.822970° |
|  | 设计生产能力 | 年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚 | 实际生产能力 | 年产300套不锈钢公交候车亭、100套公共自行车亭棚 | 环评单位 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 嘉善县环境保护局 | 审批文号 | 报告表批复[2016]214号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 |  | 环保设施监测单位 |  | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 150 | 环保投资总概算（万元） | 4 | 所占比例（%） | 2.67 |
|  | 实际总投资（万元） | 150 | 实际环保投资（万元） | 4 | 所占比例（%） | 2.67 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） | 0.5 | 固体废物治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2020.09 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | +0.0099 | +0.024 |  | +0.0099 | +0.024 |  | +0.0099 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | +0.00099 | +0.005 |  | +0.00099 | +0.005 |  | +0.00099 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | +0.0003 | +0.012 |  | +0.0003 | +0.012 |  | +0.0003 |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  | +0.009 | +0.010 |  | +0.009 | +0.010 |  | +0.009 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | +0.0060 | +0.0123 |  | +0.0060 | +0.0123 |  | +0.0060 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

喷塑排气筒

滤芯回收系统

水膜除尘装置+15m高排气筒

废气集气管道