嘉善县大地污水处理工程有限公司

2016年城乡污水收集处理一体化管网

工程（一期）项目

竣工环境保护验收调查报告

嘉兴弘正检测有限公司

二〇二一年一月

建设项目竣工环境保护验收

调 查 报 告

项目名称：嘉善县大地污水处理工程有限公司

2016年城乡污水收集处理一体化管网

工程（一期）项目

委托单位：嘉善县大地污水处理工程有限公司

嘉兴弘正检测有限公司

二〇二一年一月

嘉兴弘正检测有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道加创路321号

上海交大(嘉兴)科技园16号楼三至四层

邮编：313031

电话：0573-82795171

目  录

前 言	1

一、总论	3

1.1调查目的	3

1.2调查依据	3

1.3验收标准	3

1.4环境保护目标	6

二、建设项目区域环境概况	7

2.1 地理位置	7

2.2 地形和地貌	7

2.3 水文条件	7

2.4气候特征	8

三、建设项目工程概况	9

3.1工程基本概况	9

3.2工程投资及环保投资	15

四、环评主要结论及批复要求	16

4.1环评报告表结论	16

4.2 环境影响报告表批复意见	18

五、验收调查工作内容及调查结论	20

5.1 验收工况	20

5.2 生态环境	20

5.3大气环境	26

5.4 声环境	31

六、环境管理检查	33

6.1“三同时”情况	33

6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况	33

6.3环评批复落实情况	34

6.4环境风险管理	35

七、结论	36

7.1“三同时”执行情况	36

7.2生态环境	36

7.3环境空气	36

7.4声环境与噪声	36

7.5总结论	36

附件： 附件1 嘉善县环境保护局，报告表批复[2016]172号《关于嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目环境影响报告表的批复》

附件2 检测报告

# 前 言

为了改善区域水环境，促进社会、经济健康、和谐发展，根据《嘉善县城乡污水收集处理一体化专项规划》、嘉善县相关文件的要求，深入推进水环境治理，进一步完善城乡污水收集处理一体化，提高污水收集率，增强截污纳管水平，嘉善县大地污水处理工程有限公司拟建设2016城乡污水收集处理一体化管网工程(一期)项目。本项目预计总投资为3449万元，其中工程费用为2811.3万元，工程拟敷设污水管线22 km，建设污水井式泵站4座，项目用地为临时借地，临时使用土地不超过两年。工程建设内容详见表1-1、1-2。

表1-1 污水管道建设内容一览表

| 序号 | 管段 | 管道管径（mm） | 管段长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水重力流管道 | D300 | 4.21 | 3380m牵引施工，其余开挖 |
| 2 | 污水重力流管道 | D300 | 12.83 | 6920牵引施工，其余开挖 |
| 3 | 污水重力流管道 | D400 | 1.26 | 牵引施工 |
| 4 | 污水重力流管道 | D500 | 0.75 | 450m牵引施工，其余开挖 |
| 5 | 污水重力流管道 | DN160 | 0.95 | 牵引施工 |
| 6 | 污水重力流管道 | DN250 | 0.1 | 牵引施工 |
| 7 | 污水重力流管道 | DN355 | 0.12 | 牵引施工 |

表1-2 污水泵站建设内容一览表

| 序号 | 泵站名称 | 服务范围 | 设计规模（吨/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里新泵站 | 里新小区、沿线企业 | 500 |
| 2 | 杨家埭泵站 | 杨家埭新农村小区 | 300 |
| 3 | 丁俞线泵站 | 新建丁俞线沿线企业、居民，包括丁栅集镇育才路和东泉路两侧 | 1000 |
| 4 | 宏业路商务大道口泵站 | 高铁站附近生活污水 | 300 |

嘉善县发展和改革局于 2015 年12月31日出具了意见（善发改受理[2015]389 号），同意该项目的实施。

本工程为嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目，建设范围为嘉善县域3街道6镇行政区划范围。项目主要敷设污水管线22 km，建设污水井式泵站4座。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目进行了环境影响评价。嘉善县大地污水处理工程有限公司于2016年5月16日委托浙江工业大学进行该项目的环境影响评价工作。该单位专业技术人员在现场踏勘、收集资料、监测分析等基础上，依据《环境影响评价技术导则》等文件和相关规范的要求，编制了该项目的环境影响报告表。

2016年6月6日，嘉善县环境保护局以报告表批复[2016]172号《关于嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表提出审查意见。

嘉善县大地污水处理工程有限公司实际投资3449万元，实施“嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目”，目前入网工程已完工并投入使用。

根据相关法律法规和省环保厅有关规定和要求，嘉兴弘正检测有限公司受嘉善县大地污水处理工程有限公司委托，承担了该项目环境保护设施竣工验收调查工作。2020年12月我公司组织相关技术人员对项目进行了现场监测，并查阅了相关技术资料。2021年1月，我公司对现场进行了监测和调查，并在此基础上编制了《嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目竣工环境保护验收调查报告》。

# 一、总论

## 1.1调查目的

1、通过调查，检查该工程项目是否落实环境影响报告表及批复的有关要求，评价项目污染物排放是否达到有关标准，为环境管理提供科学依据。

2、通过调查，考核工程实施情况、生态恢复、弃土弃渣处置、水土流失情况及环境保护设施的建设、运行各项指标是否达到设计要求，对存在的问题提出整改措施和建议。

## 1.2调查依据

1、《建设项目环境保护管理条例》；

2、环境保护部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394—2007）；

4、浙江省环境保护局，浙环开[1995]190号《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》；

5、浙江工业大学，《嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目环境影响报告表》；

6、嘉善县环境保护局，报告表批复[2016]172号《关于嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目环境影响报告表的批复》。

## 1.3验收标准

1.3.1质量标准

1、水环境。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。水环境质量标准见1-1。

表1-1 地表水环境质量标准 （单位：mg/L,pH除外）

| 项目 | pH | DO | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | CODMn | 总磷 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤6 | ≤0.2 | ≤0.2 |

- 环境空气。根据环境空气功能区划分方案，本项目范围内为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准（单位：μg/m3）

| 编号 | 污染因子 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 | 二级浓度限值 |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |
| 3 | 氮氧化物（NOx） | 年平均 | 50 |
|  |  | 24小时平均 | 100 |
|  |  | 1小时平均 | 250 |
| 4 | 总悬浮颗粒物 （TSP） | 年平均 | 200 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  | 一次值 | 900 |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10） | 年平均 | 70 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
| 6 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |

3、声环境。本项目声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准（交通主干道两侧区域）、4b类标准（铁路干线两侧区域）、3类标准（工业区区域）和2类标准（其他区域），具体见表1-3。

表1-3  声环境质量标准

| 标准 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量标准 | 2类 | 60 | 50 |
|  | 3类 | 65 | 55 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

1.3.2排放标准

1、废水。本项目每个施工地参与施工的人员较少，生活污水排放通过租用项目周围区域的当地居民房屋解决，建筑施工废水经收集后进行沉淀澄清处理，达到《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）表 4 中的一级标准后排入内河，在管网覆盖地区管道施工要求生活污水预处理后排入附近管网，入网标准执行《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）中的三级标准，其中氨氮和总磷入网标准执行 CJ343-2010 《污水排入城镇下水道水质标准》中废水排入有城市二级污水处理厂的城市下水道系统的标准值，废水最终纳入嘉兴联合污水处理厂处理，处理达标后排入杭州湾，嘉兴联合污水处理有限公司污水处理厂排海标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见表1-4。

表1-4   污水入网和排放标准（mg/L）

| 污染物 | pH（无量纲） | CODCr | SS | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入网标准值 | 6~9 | 500 | 400 | 35 | 8 |
| 排海标准值 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

营运期泵站内无常驻员工，因此无废水产生。

2、废气。施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，具体参见表1-5。

表1-5  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 使用时段 | 无组织排放监控浓度限值周围外浓度最高点（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 施工期 | 1.0 |

运营期污水泵站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准二级标准（新改扩建），具体标准值见表1-6。

表1-6  恶臭污染物排放标准值

| 污染物 | 厂界标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |
| H2S | 0.06mg/m3 |
| NH3 | 1.5mg/m3 |

3、噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应噪声限值，具体标准值见表1-7。

表 1-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（交通主干道侧厂界）、3类标准（工业区）和2类标准（其他厂界），具体详见表1-8。

表 1-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	单位：dB（A）

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声标准 | 2类 | 60 | 50 |
|  | 3类 | 65 | 55 |
|  | 4类 | 70 | 55 |

4、固体废物。建筑垃圾属于一般工业固废，其贮存、处置按《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18484-2001）及2013.6.28修订相关要求执行。

## 1.4环境保护目标

1 、主要保护目标

本项目所在区域地表水已受严重污染，达不到相应的功能水质要求，地表水污染是该区域的环境问题，本项目保护目标为区域伍子塘、嘉善塘、茜泾塘、红旗塘、白水塘和三店塘及其支流系地表水水质，同时选址区域附近居民、医院和学校等也是主要环境保护目标。

2 、环境质量保护目标

2.1  地表水

地表水保护目标为建设区周围水体(伍子塘、嘉善塘、茜泾塘、红旗塘、白水塘和三店塘及其支流等)，保护级别为《地表水环境质量标准》(GB3838-200)II类；

2.2  环境空气

环境空气保护目标为项目所在区域环境空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；

2.3  声环境

声环境保护目标为选址区域声环境，保护级别为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准(交通主干道两侧区域)、4b 类标准(铁路干线两侧区域)、3类标准(工业区区域)和2类标准(其它区域)。

# 二、建设项目区域环境概况

## 2.1 地理位置

嘉善县地处太湖流域杭嘉湖平原，位于浙江省东北部、江浙沪两省一市交会处，地理坐标为东经120°44′22″～121°1′45″、北纬30°45′36″～31°1′12″。东邻上海市青浦、金山两区，南连平湖市、嘉兴市南湖区，西接嘉兴市秀洲区，北靠江苏省吴江市和上海市青浦区。全县总面积527.00km²，其中陆地占85.71%，水域占14.29%。县城魏塘镇东距上海市90km，西至杭州110km，南濒乍浦港35km，北接苏州91km，处于长江三角洲的中心地带。

嘉善县2015年度工业企业污水全入网工程（西塘镇）建设范围为嘉善县域6镇3街道行政区域范围。详情见附图。

## 2.2 地形和地貌

嘉善地处杭嘉湖平原东北部，江浙沪两省一市交会处，是长江三角洲冲积平原的一部分，由河、湖、浅海沉积构成，大地构造单元完整，地震活动微弱，属地段较稳定地；本地区地表为第四纪地层覆盖，属滨海平原混合型，在历史上经历过多种构造复合，隐伏断裂主要有吴兴～嘉善断裂。地势由东南向西北略微倾斜，境内大部分地区为平原。

## 2.3 水文条件

嘉善县河流纵横，湖荡星罗棋布，河道总长1693.7km，河网密度为3.34km/m2，河网率为14.29%。嘉善县的河流处在黄浦江感潮河段，河流呈往复流动，涨潮时水流自东向西流动，落潮是自西向东流动，每昼夜往返二次。嘉善县水资源主要来自天目山东苕溪一代，苕溪水汇入太湖后，通过东南诸脉，分流至此，再经黄浦江流入东海。所有河流既受太湖水调节，又受黄浦江潮位顶托，但影响不大，水流平缓。据水位观测，水位变化1~2m，平均水位0.95m，最高通航水位2.12m。

## 2.4气候特征

嘉善县属亚热带季风气候，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，日照丰富，温和湿润。夏季多东南偏东风，冬季以西北风为主，属东亚季风区，风向季节变化明显。

历年平均气温15.8℃，1月最冷，月平均气温3.7℃，极端最低气温-10.8℃，出现在1977年1月31日；7月最热，月平均气温27.8℃，极端最高气温40.2℃，出现在2010年8月12日。春季，日平均气温稳定通过10℃的平均初日3月30日；夏季，日平均气温稳定通过22℃的平均初日6月9日；秋季，日平均气温低于22℃的平均初日9月28日；冬季，日平均气温低于10℃的平均初日12月6日

历年平均初霜日11月14日，终霜日3月25日，平均无霜期233.6天。平均初结冰日11月29日，年平均结冰天数39天。

历年平均降雨量1155.7毫米,最多年份雨量1683.4毫米，出现在1999年；最少年份雨量695.1毫米，出现在1978年。年平均降雨日138.5天，日最大降水量167.6毫米，出现在1977年8月22日。全年有两个相对雨季和干季，4～7月是第一个雨季，其中4～5月为春雨，6～7月为梅雨，7月中旬～8月中旬处于副热带高压控制下，高温少雨；8月下旬～9月是第二个雨季，受台风和冷空气影响，雨量明显增多，10月起降水减少，成为第二个少雨时段。历年平均降雪日数7.8天，1月最多，达3.5天。最大积雪深度22厘米，出现在2008年2月2日。

历年平均日照时数1927.3小时，其中，1～2月最少，平均在125小时以下；而7～8月最多，平均在210小时以上。

历年平均风速3.1米/秒，瞬间风速≥17米/秒的大风平均每年5.4天。历年出现的最大风速35.5米/秒（12级以上），出现在1987年3月6日。

# 三、建设项目工程概况

## 3.1工程基本概况

1、污水管网布置方案

根据《嘉善县城乡污水收集处理一体化专项规划》 要求，嘉善县城乡污水处理一体化管网工程(一期)项目建设范围为嘉善县域3街道6镇行政区划范围。工积拟敷设污水管线22km、污水一体化泵站4座，项目用地为临时借地，临时使用上地不超过两年，具体工程建设内容详见下表：

表3-1  项目主要经济技术指标

| 序号 | 镇区名称 | 项目名称 | 管道管径 | 管线长度（km） | 泵站规模（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗星街道 | 魏南相家堰小区污水提升泵站 | / | / | 600 |
| 2 |  | 库浜新民小区污水提升泵站 | / | / | 150 |
| 3 | 魏塘街道 | 嘉兴豪能包装厂至6#泵站沿线污水管网及提升工程 | D400-D600 | 2.53 |  |
| 4 |  | 尤森木业有限公司等沿线企业污水管网工程 | D300 | 0.25 |  |
| 5 |  | 里新小区污水泵站工程 | / | / | 500 |
| 6 |  | 开源路污水管网工程 | D300 | 0.25 | / |
| 7 | 惠民街道 | 大通集镇污水连按管污水工程 | D300 | 1.0 | / |
| 8 |  | 12#泵站北侧新建道路污水工程 | D400 | 0.56 | / |
| 9 | 陶庄镇 | 大明路-农业银行-大明港污水工程 | D300 | 0.2 | / |
| 10 | 大云镇 | 碧云路污水管网工程(花海大道碧云花园) | D400 | 1.03 | / |
| 11 |  | 大云热镀锌厂至云澜湾污水专管 | D400 | 0.76 | / |
| 12 |  | 宏业路商务大道至嘉普大道(环湖路)污水管网工程 | DN160 | 0.85 | 300 |
| 13 | 干窑镇 | 叶新路污水管网工程(普西公路-平黎公路) | D300 | 0.56 |  |
| 14 |  | 文卫路污水管网工程 | D300 | 0.36 |  |
| 15 | 天凝镇 | 天凝装备产业园污水管网工程 | D400 | 0.7 |  |
| 16 |  | 天凝镇城镇污水管网工程 | D300-D400 | 1.0 |  |
| 17 |  | 天凝镇杨家埭污水管网工程 | D300 | 0.67 |  |
| 18 | 姚庄镇 | 洪福西路污水管网工程 | D400 | 0.4 |  |
| 19 |  | 茜泾中路污水管网工程 | DN355 | 1.12 |  |
| 20 |  | 振兴路污水管网工程 | D300 | 0.19 |  |
| 21 |  | 丁俞线污水管网工程 | DN250-D400 | 1.8 | 1000 |
| 22 |  | 丁栅片区集镇污水管网工程 | D40 | 2.0 |  |
| 23 | 西塘镇 | 邮电东路延伸污水管网上程(二期) | D400 | 0.53 |  |
| 24 |  | 南苑路至陈家浜污水管网工程 | D400 | 0.55 |  |
| 25 |  | 宏福南路(安平一期通道至红旗塘)污水管网工程 | D400 | 1.15 |  |
| 26 |  | 西汉大道延伸段污水管网工程 | D600 | 0.3 |  |
| 27 |  | 综保区污水管网工程 | D400 | 2.2 |  |
| 28 |  | 富通项目西汉大道西侧污水管网工程 | D400 | 0.1 |  |

泵站地理位置详见图5-1~5-4。

2、污水管道设计

2.1.管道输送方式

根据规划及现状的情况，本项目污水管道的功能是转输嘉善县城3街道6镇行政区划范围的生活污水，从管道的功能定位考虑，本项目污水管道的输送方式采用压力流和重力流相结合的输送方式。

2.2污水管道管材

本工程管材确定如下:

①管径≤DN600月覆土< 4.0m重力流开情坪管采用高密度聚乙烯缠绕管；

②管径≤DN600且覆土24.0m重力流开情埋管采川聚乙烯PE实壁管，

③DN800重力流开槽埋管采用钢筋砼管；

④DN200- DN500压力流开槽埋管采用聚乙烯PE实塑管；

⑤DN200-D)N800非开挖牵引管施工采用聚乙烯PE实壁管。

新建重力流污水干管191km，管径为D300- D600；压力流污水干管2.2km，管径为DN160- DN355。

2.3管线走向

(1)嘉善东方兴业城至嘉兴豪能包装厂沿线污水管网及提升工程

在豪能包装厂西侧现状道路与320 国道相接处，自西向东沿国道北侧绿化带铺设D400-D500污水管道，到320国道与城西大道路口，穿越国道后，沿城西大道西侧绿化带向南铺设，随后穿越城西大道接入新建的6#泵站。管道主要采用牵引施工。

(2)龙森木业有限公司等沿线企业污水管网工程

在龙森木业有限公司西侧沿现状小路建设D300管道,接入平黎公路现状污水管网。

- 大通集镇污水收集管网工程

大道集镇污水收集管网工程主要收集通政路两侧、大通小学和大通幼儿园片及现状河道南侧居民污水。 污水经新建的D300污水管收集后，接入大通小学西侧近路现状 D400污水管道。

(4)12#泵站北侧新建道路污水管工程

沿12#泵站北侧新建道路由东向西铺设D300污水管，在长江路和新建道路口接入长江路D800现状污水管。

(5)大明路-农业银行-大明港污水工程

在大明港南侧沿现状道路向南铺设D300污水管，在农业银行侧转向西铺设，随后穿越柳溪路，接入大明路D300现状污水管。

(6)碧云路污水管网工程(花海大道-碧云花园)

在碧云花园西侧丌始。沿碧云路向北铺设D400污水管，至花海大道后，接入花海大道现状污水管。

(7)大云热镀锌厂至云澜湾污水管道工程

自大云热镀锌厂向东铺设D400污水管，穿越现状河道后，沿浙江拳王实业有限公司南侧向东铺设，随后沿现状村道向北向东铺设，穿越沪杭高铁(高架)后接入现状管道。

(8)叶新路污水管网工程(善西公路-中黎公路)

叶新路东侧道路证伸个中整公路，沿新建道路自永向西铺设D300刘水管，穿越善西公路(干窑大道)后接入叶新路现状D400污水管道。

(9)文卫路污水管网工程(窑兴路-小窑港)

文卫路铺设D300污水管道，在文卫路叶新路现状D400污水管道。其中北段，自小窑港南侧自北向南铺设；南段，自窑兴路自南向北铺设。

(10)天凝装备产业园污水管网工程

洪三公路在前里桥以南已建有D400现状污水管道。本工程自现状管道起点处向北延伸铺设D400污水管道。

(11)天凝镇城镇污水管网工程

天凝镇城镇污水管网工程主要包括东方路、经七路和天凝大道西延段三部分。东方路段，在大凝镇卫生院开始沿乐方路自南向北铺设D400-D500污水管，至天洪路后接入现状D600污水管;经七路段，自经七路天凝大道口北侧沿经七路自南向北铺设 D300污水管，穿越现状河道后接入经七路现状污水管道:天凝大道西延段；现在天凝大道污水管道已建至经七路口，自该处沿规划天凝大道继续向西延伸340m。

(12)天凝杨家埭污水管网工程

在杨家埭新农村小区北侧新建一座井式泵站，小区内污水汇集后，经泵站提升后，通过沿现状村道铺设的D300污水管道进入天凝5#泵站。

沿塘北路自东向西铺设D300污水管，收集沿线企业及居民污水，最终接入天凝5#泵站。

(13)洪福西路污水管网工程

在环城路洪福西路口，沿洪福西路自西向东铺设D400污水管，至环西路后接入现状D400朽水管道。

(14)茜泾中路污水管网工程

新建姚4#泵站出水压力管，管径DN355.压力管沿茜泾中路自西向东铺设，至锦绣大道后向南铺设，穿越茜泾塘，消能后接入现状D1200污水管。

(15)振兴路污水管网工程

自伟峰制管有限公司开始，沿振兴路向北铺设D300污水管道。至丁俞线后，

接入现状D500污水管。

(16)丁俞线污水管网工程

自嘉善盛豪纸制品厂东侧开始，沿丁俞线向北向西铺设D400污水管道，接入玉港桥东侧新建的井式提升泵站。污水经泵站加压后，以DN250压力管形式穿越下玉港，消能后接入下玉港桥西侧现状污水管。

(17)丁栅片区集镇污水管网工程

新栅路，丁栅市桥以北段，沿新栅路自南向北铺设D400污水管道，随后向西铺设，接入新栅路西侧现状D400污水管:丁栅市河桥以南，沿新栅路自北向南铺设D400污水管道，至丁俞线后接入现状D500污水管。

俞新路，现状平桥以东段，沿俞新路向东铺设D400污水管，至东泉路后转向南铺设，最后铺设至丁俞线，接入新建的D400污水管:现状平桥以西段，沿俞新路向西铺设D400污水管，至育才路后转向南铺设，最终铺设至丁俞线，接入新建的D400污水管。

(18)邮电东路延伸污水管网工程(二期)

沿规划邮电东路，自西向东铺设D400污水管，至现状河道东侧接入现状井式站。

(19)南苑路至陈家浜污水管网工程

自陈家浜桥向北，沿平坟线铺设D400污水管道，至平坟线南苑路口北侧后接入现状D800污水管。

(20)宏福南路(安平-期通道至红旗塘)污水管网工程

自宏福南路平黎线口北侧，沿宏福南路向北铺设D400污水管道，至西塘加油站北侧后接入现状D800污水管。

(21)西汉大道延伸段污水管网上程

西汉人道北侧已建全川源路，计划继续向北姐仲平红芽塘。本工程污水管道沿该计划建设道路自北向南铺设D600污水管，至西汉大道后接入现状D600污水管。

(22)综保区污水管网工程

综保区内沿规划的通达路和创业人道，白南向北各铺设一根 D400污水管，同时沿规划的创收路铺设一根D400污水管，污小收集后接入创收路南侧现状D600污水管。

(23)富通项目四汉大道西侧污水管网工程

自富通公司污水集中排口处，自南向北铺设D400污水管，穿越西汉大道后接入现状D600污水管。

(24)开源路污水管网工程

自魏塘派出所城西警队北侧，沿开源路向东向北铺设D300污水管道，至体育北路后，接入现状污水管。

(25)里新小区污水提升泵站工程

提升泵站采用井式一体化泵站，设于里新小区村道与平黎公路交叉口西北侧空地处。提升泵站接入里新小区现状污水管道，接入平黎公路现状污水管道。

(26)宏业路商务大道口至嘉善大道(环湖路)污水管网T稈

自宏业路商务大道口的泵站，自西向北铺设D160压力管。压力管主要沿现状农田和现状河道边铺设，至嘉善大道后接入现状污水管。

2.4泵站设计形式

由于本工程污水提升泵站规模均较小，基本在300-10000吨/天之间，因此采用一体化预制泵站形式。

一体化预制泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、

控制系统和通风系统等部件组成，同时根据需要配备提篮式格栅或粉碎性格栅。

该泵站形式可以实现模块化生产，可以提供完整的一体化污水提升泵站系统。每个预制泵 站成套的配备安全、有效及可靠的运行所需的紧固件、备品备件等。污水泵房和进水井全部设置于地下，地面以上仅设置主要设备的出入口和操作井口。地下泵房采用钢筋砼构筑物，泵房进水格栅井和集水池合建。集水池和格棚井之间设置镶制圆闸门，配十电两动启闭机，开设置事故排放管道。根据不网污水规模的井式泵站尺小也各不相同。

2.5施工方式

管道施工方式，在具备开挖条件的区块，尽可能采用开挖施工，如结合新建道路实施的污水管道均采用开挖施工，沿公路及村道等两侧绿化带埋设的管道采用开挖施工；在镇区等已建成区块，为减少对周边居民生活的影响，均采用牵引施工，局部无开挖条件的区块，也采用牵引施工。

3、生产班制及劳动定员，

本项目目前营运期泵站内无定期值守人员，管线养护为定期检修。

4、实际工程建设情况

工程实际建设与环评一致，其他各项技术经济指标与设计一致，无重大变更。

## 3.2工程投资及环保投资

1、环评中工程投资及环保投资

本项目建设总投资概算为3449万元，其中环保投资20万元，约占总投资的0.6%。

2、实际工程投资及环保投资

本项目实际总投资为3449万元，其中环保投资20万元，约占总投资的0.6%。本项目具体环保投资明细见表3-2。

表3-2  环保投资费用一览表

| 项目 | 投资 |
| --- | --- |
| 施工期间的扬尘防治、废水处理 | 4万元 |
| 施工期间的噪声治理费用 | 2万元 |
| 施工期间的固废处理、水土保持 | 10万元 |
| 运营期噪声、恶臭、固废治理 | 4万元 |
| 合 计 | 20万元 |

# 四、环评主要结论及批复要求

## 4.1环评报告表结论

4.1.1环境质量现状评价结论

本项目选址区周围河流为嘉善塘、三店塘、茜泾塘、红旗塘、白水塘和芦墟城塘及其支流，根据常规监测，水质基本属IV-V类， 已不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838 2002)中的II类水质要求，区域水质现状不容乐观。

根据嘉善县大气常规监测结果，本项目选址所在区域在监测期间SO2、NO2和PM10均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，该区域环境空气质量较好，空气质量属轻度污染，空气污染物污染次序为PM10>NO2>SO2, 主要原因是企业所在区域在建工地施工扬尘较大。

本项目选址所在区域声环境质量尚好，能达到《 声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准(交通主干道两侧区域)、4b类标准(铁路干线两侧区城)、3类标准(工业区区域)和2类标准(其它区域)。

4.1.2环境影响评价结论

（1）水环境影响分析

本项目生活污水经预处理后通过本工程污水管网纳入区域污水管网，最终经污水处理厂集中处理后通过污水外排工程挂入杭州湾，不会造成周围河流水质恶化，不会造成区域地区水环境质量功能降级。

（2）大气环境影响分析

一般情况下，泵站的恶臭对周围农户基本影响较小，在夏季及某些特殊条件下略有影响。在泵站检修和清理时，建设单位应告知周边居民，因泵站检修及清理时间较短，次数较少，检修或清理时尽量避免选择在休息日进行。

本项目在做好周围居民沟通，获得周边居民支持的情况下，本项日废气和恶

臭对周围环境的影响是可以承受的。

（3）声环境影响分析

只要切实做好噪声防治措施，可确保厂界噪声达到《⊥业企业)界坏境噪声

排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准(交通主干道侧厂界)、3类标准(工业区)

和2类标准(其它厂界),在厂界噪声达标基础上，噪声对周围环境的影响是可以承

曼的，不会造成噪声扰民现象。

（4）固体废弃物影响分析

本项目生活垃圾、格栅拦截的漂浮物要求由建设单位负责妥善后委托当地环

卫部门统一清运后卫生填埋，在此基础上本项目固废对环境基本无影响。

4.1.3污染防治、生态保护措施

（1）施工期环境影响分析

施工期产生的人气污染物土要为建筑施工引起的扬尘、车辆运输产土的汽车

尾气、装饰阶段油漆废气:废水污染物主要为混凝土的保养水、地面冲洗水、设

备冲洗水和施工人员的生活污水:固废主要为施工弃土、建材弃料、生活垃圾等；噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工期不可避免地会对周围居住环境产生一定的影响。在加强管理和文明施工条件下，各污染物对周围环境影响可减少到可承受范围之内。

（2）营运期环境影响分析

1废水

要求积极做好的兩污分流工作，避免雨水进入污水管网:生活污水经预处理

后通过本污水管网纳入区域污水管网，废水最终经污水处理厂处理后排放。

2废气

要求加强泵站四周绿化，做好卫生防护措施，在泵站检修和清理时尽星避免选在休息日进行，建设单位应告知周边居民。

3噪声

设备选型应注意选择低噪声设备，对产生振动噪声的设备应加垫防震垫:场地加强绿化，水泵选用潜污泵，风机设备房设置于地下，车间墙体采用隔声材料；加强设备维护，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况:在管道穿过墙体，地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵进出口用橡胶软接管连接，或用曲挠橡胶接头。

4固废

本项目生活垃圾、格栅拦截的漂浮物要求由建设单位负责妥善后委托当地环卫部门统一清运后卫生填埋。

5风险事故应急措施

制定事故处理应急方案，洛实各工作人员的责任，同时要进行演练，以及时处理事故:在事故发牛时，应根据事故应急计划，及时通知环保、水利、市政、渔政等有关部门，通过限制用水减少污水納管量，减少事故废水排放量，建立可靠的运行监控系统，避免事故发生:为使污水泵房的正常运行，减少因停电血造成的污水外溢，要求采用双电源供电， 安装应急电源以及小型发电机，并与供电部门保持联系，在所在区域电网停电时采用应急电源，若停电时间较长，则应及时开启发中机，确保正常运行，管网铺设的路线上，应向隔段路就如架设一些警示标志，河道穿越处也要设置禁山抛锚的标志，穿越河流的管道在河道两侧设置截止阀，污水管网每间隔一定距离设置截止阀和旁通连接管，使污水管道发生破损事故时，能及时截留、分流污水，减少污水外溢。管网单位应做好与施工单位的沟通，尽量减少野蛮施工和人为破坏对管网正常运行的影响，并加强管线巡，从而减少管网破裂的事故风险:在污水管网的设计方面，接通一期和二期污水管网，当二期的管网发生破裂等事故时，可将污水分流至一期管网: 根据建设单位提供的资料，污水管网正常运行时，为60%的输送量，当事故发生时，可将污水暂存于管网内，其储存量可达到管网的90%， 可大大减少污水的外泄:当发生管网破裂时，应紧急通知附近村民停止该小河取水;通知该管网服务区域内企业单位暂时性停产、居民暂时停水，减少污水入网量。另外要求各设置事故应急池，在发生事故或者外泄时，可暂时存放部分污水，避免污水排入内河。施工单位加快抢修进度，将事故发生造成的影响降低到最低。

4.1.4总结论

嘉善县大地污水处理工程有限公司2016城乡污水收集处理一体化管网工程(一期)项目符合生态环境功能区规划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项日还符合主体功能区规划及土地利用总体规划要求，符合国家和省产业政策等的要求。从环保角度论证，该项目的建设是可行的。

## 4.2 环境影响报告表批复意见

2016年6月6日，嘉善县环境保护局以“报告表批复[2016]172号”《关于嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目环境影响报告表的批复》对本工程环境影响报告表下达审查意见，审查意见如下：

嘉善县大地污水处理工程有限公司:

你公司《申请环境影响评价审批的报告》、《2016年城乡污水收集处理一体化管网工程(一期)项目环境影响报告表》等均收悉。经审查，现对该项目报告表批复如下：

本项目在嘉善县域3街道6镇行政区划范围内建设污水管线22km，污水一体化泵站4座。

按照本项目报告表结论，落实报告表提出的环境保护措施，污染物均能达标排放。

因此，同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

一、项目建设中应重点做好以下工作:

1、本项目施工期生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)三级标准后排入污水管网，送污水处理厂集中处理。

2、施工中应采取抑制扬尘措施，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应的二级标准。运行期恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。

3、施工期须采取有效措施，以降低施工期间噪声污染。噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)运行期污水泵站边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中相应标准。

4、固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。施工过程中产生的渣土、淤泥按规定进行处置，不得随意抛弃、转移。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

5、营运期需按要求落实风险事故防范措施。

二、项目建成后应按规定及时报我局申请环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。

三、建设项目发生重大变化时须重新报批。

四、项目现场的环境保护监督管理由我局环保所负责督促落实。

# 五、验收调查工作内容及调查结论

## 5.1 验收工况

验收调查期间，本项目建设工程已建成并运行正常。本项目主体工程已基本建成，本工程为嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目，建设范围为嘉善县域3街道6镇行政区划范围。项目主要敷设污水管线22 km，建设污水井式泵站4座。本次调查结果可作为该项目竣工环境保护验收的依据。

## 5.2 生态环境

5.2.1主要调查内容

主要调查内容见表5-1。

表5-1  主要调查内容

| 序号 | 项 目 | 调 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境现状 | 土壤、动植物现状、气候 |
| 2 | 水土保持 | 水土流失情况、取弃碴场恢复情况 |
| 3 | 施工期环境影响 | 土地利用、临时用地、绿化工程、环保措施 |
| 4 | 自然生态影响、农林业生态保护 | 生态状况、工程建设对动植物影响情况 |
| 5 | 社会环境影响 | 工程建设对区域经济影响情况 |

5.2.2调查方法

根据调查内容，查阅建设方提供的有关资料，将需要调查的内容逐一落实，并作现场调查和核实。

5.2.3.2项目调查内容和管道卫星图

施工期调查：目前污水连接管线已全部铺设完成，施工期水、大气、噪声、固废等污染因子已随着工程结束而消失。随着施工期结束，已对场地进行平整处理和植树种草，原地貌、景观生态得到一定程度的改善。

营运期调查：本项目为污水管线项目，无定期值守人员，因此无劳动定员。污水连接管道均铺设于地下，营运期泵站内无定期值守人员，管线养护为定期检修。在正常输水情况下，没有废水、噪声、固废等污染物产生，仅有少量污水泵站恶臭、噪声产生。

本次验收监测的泵站卫星图见图5-1~5-4。

## 5.3大气环境

5.3.1监测和调查内容

测点设置。监测点位为里新泵站、杨家埭泵站、丁俞线泵站、宏业路商务大道口泵站4座污水一体化泵站厂界东1#、厂界南2#、厂界西3#、厂界北4#。

测量频次。臭气浓度、氨、硫化氢各测点，每天采样4次。

测量项目。各测点臭气浓度、氨、硫化氢的无组织排放浓度、气象参数。

5.3.2质量保证

监测分析方法按国家标准方法进行，详见表5-5。监测质量保证执行《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范（大气和废气部分）》。

表5-2  大气环境测试项目监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法及依据 |
| --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |

5.3.3监测结果及评价

环境空气监测结果及监测期间的天气情况详见表5-3~表5-10。

监测结果表明，本项目里新泵站、杨家埭泵站、丁俞线泵站、宏业路商务大道口泵站4座污水一体化泵站臭气浓度、氨、硫化氢的无组织排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准中的厂界标准值。

表5-3  里新泵站环境空气监测结果（单位：mg/m3，臭气浓度无量纲）

| 监测泵站名 | 监测日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 里新泵站 | 1月13日 | 1 | 氨 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 12 | 13 | 12 | 20 |
|  |  | 2 | 氨 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 12 | 13 | 12 | 20 |
|  |  | 3 | 氨 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 13 | 12 | 11 | 20 |
|  |  | 4 | 氨 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 12 | 12 | 11 | 20 |
|  | 1月14日 | 1 | 氨 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 |
|  |  | 2 | 氨 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 11 | 13 | 13 | 20 |
|  |  | 3 | 氨 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 |
|  |  | 4 | 氨 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 12 | 12 | 11 | 20 |

表5-4  监测期间气象参数一览表

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-01-13 | 06:00-07:00 | 晴 | 1 | 58 | 西南 | 2.7 | 102.3 |
|  | 09:30-10:30 | 晴 | 8 | 54 | 西南 | 2.5 | 101.8 |
|  | 13:00-14:00 | 晴 | 15 | 51 | 西南 | 2.3 | 101.6 |
|  | 15:30-16:30 | 晴 | 10 | 52 | 西南 | 2.4 | 101.7 |
| 2021-01-14 | 06:00-07:00 | 晴 | 2 | 60 | 南 | 2.8 | 102.2 |
|  | 09:30-10:30 | 晴 | 8 | 58 | 南 | 2.6 | 101.9 |
|  | 13:00-14:00 | 晴 | 16 | 55 | 南 | 2.4 | 101.6 |
|  | 15:30-16:30 | 晴 | 12 | 56 | 南 | 2.5 | 101.7 |

表5-5  丁俞线泵站环境空气监测结果（单位：mg/m3，臭气浓度无量纲）

| 监测泵站名 | 监测日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 丁俞线泵站 | 1月13日 | 1 | 氨 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 13 | 11 | 12 | 20 |
|  |  | 2 | 氨 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 |
|  |  | 3 | 氨 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 12 | 13 | 11 | 20 |
|  |  | 4 | 氨 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 13 | 13 | 11 | 20 |
|  | 1月14日 | 1 | 氨 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
|  |  | 2 | 氨 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 13 | 13 | 12 | 20 |
|  |  | 3 | 氨 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 13 | 12 | 12 | 20 |
|  |  | 4 | 氨 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 12 | 12 | 13 | 20 |

表5-6  监测期间气象参数一览表

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-01-13 | 06:30-07:30 | 晴 | 1 | 58 | 西南 | 2.7 | 102.3 |
|  | 10:00-11:00 | 晴 | 8 | 54 | 西南 | 2.5 | 101.8 |
|  | 13:30-14:30 | 晴 | 15 | 51 | 西南 | 2.3 | 101.6 |
|  | 15:30-16:30 | 晴 | 10 | 52 | 西南 | 2.4 | 101.7 |
| 2021-01-14 | 06:30-07:30 | 晴 | 2 | 60 | 南 | 2.8 | 102.2 |
|  | 10:00-11:00 | 晴 | 8 | 58 | 南 | 2.6 | 101.9 |
|  | 13:30-14:30 | 晴 | 16 | 55 | 南 | 2.4 | 101.6 |
|  | 16:00-17:00 | 晴 | 12 | 56 | 南 | 2.5 | 101.7 |

表5-7  杨家埭泵站环境空气监测结果（单位：mg/m3，臭气浓度无量纲）

| 监测泵站名 | 监测日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 杨家埭泵站 | 1月13日 | 1 | 氨 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 16 | 15 | 16 | 15 | 20 |
|  |  | 2 | 氨 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 |
|  |  | 3 | 氨 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
|  |  | 4 | 氨 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 |
|  | 1月14日 | 1 | 氨 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 |
|  |  | 2 | 氨 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 |
|  |  | 3 | 氨 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
|  |  | 4 | 氨 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 |

表5-8  监测期间气象参数一览表

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-01-13 | 07:45-08:45 | 晴 | 8 | 58 | 西南 | 2.7 | 101.8 |
|  | 11:15-12:15 | 晴 | 14 | 54 | 西南 | 2.5 | 101.6 |
|  | 14:45-15:45 | 晴 | 8 | 51 | 西南 | 2.3 | 101.8 |
|  | 17:15-18:15 | 晴 | 7 | 52 | 西南 | 2.2 | 101.8 |
| 2021-01-14 | 07:45-08:45 | 晴 | 3 | 61 | 南 | 2.7 | 102.2 |
|  | 11:15-12:15 | 晴 | 9 | 57 | 南 | 2.5 | 101.9 |
|  | 14:45-15:45 | 晴 | 15 | 54 | 南 | 2.3 | 101.6 |
|  | 17:15-18:15 | 晴 | 10 | 55 | 南 | 2.4 | 101.8 |

表5-9  杨家埭泵站环境空气监测结果（单位：mg/m3，臭气浓度无量纲）

| 监测泵站名 | 监测日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 宏业路商务大道口泵站（高铁站附近） | 1月13日 | 1 | 氨 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 12 | 13 | 12 | 20 |
|  |  | 2 | 氨 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 12 | 12 | 11 | 20 |
|  |  | 3 | 氨 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 11 | 12 | 13 | 20 |
|  |  | 4 | 氨 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 13 | 13 | 12 | 20 |
|  | 1月14日 | 1 | 氨 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 12 | 12 | 12 | 20 |
|  |  | 2 | 氨 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13 | 11 | 13 | 11 | 20 |
|  |  | 3 | 氨 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12 | 11 | 12 | 12 | 20 |
|  |  | 4 | 氨 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 1.5 |
|  |  |  | 硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 11 | 12 | 11 | 13 | 20 |

表5-10  监测期间气象参数一览表

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-01-13 | 08:15-09:15 | 晴 | 1 | 58 | 西南 | 2.7 | 102.3 |
|  | 11:30-12:30 | 晴 | 8 | 54 | 西南 | 2.5 | 101.8 |
|  | 15:00-16:00 | 晴 | 15 | 51 | 西南 | 2.3 | 101.6 |
|  | 17:30-18:30 | 晴 | 10 | 52 | 西南 | 2.4 | 101.7 |
| 2021-01-14 | 08:15-09:15 | 晴 | 2 | 60 | 南 | 2.8 | 102.2 |
|  | 11:30-12:30 | 晴 | 8 | 58 | 南 | 2.6 | 101.9 |
|  | 15:00-16:00 | 晴 | 16 | 55 | 南 | 2.4 | 101.6 |
|  | 17:30-18:30 | 晴 | 12 | 56 | 南 | 2.5 | 101.7 |

## 5.4 声环境

5.4.1监测和调查内容

测点设置。监测点位为里新泵站、杨家埭泵站、丁俞线泵站、宏业路商务大道口泵站4座污水一体化泵站厂界东1#、厂界南2#、厂界西3#、厂界北4#。

测量频次：监测2天，昼夜各1次。

测量项目。东、南、西、北厂界4个监测点位；等效连续A声级。

5.4.2质量保证

监测分析方法按国家标准方法进行，详见表5-5。监测质量保证执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008》。

表5-11  噪声测试项目监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法及依据 |
| --- | --- |
| 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

5.4.3监测方法和质量保证

监测方法执行《声环境噪质量标准》（GB3096-2008）。

5.4.4监测结果及评价

噪声监测结果见表5-12。

监测结果表明，本项目里新泵站、杨家埭泵站、丁俞线泵站3座泵站四周厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。宏业路商务大道口（高铁站附近）泵站西、北侧厂界（靠近交通主干道侧）昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；东、南侧厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

表5-12 噪声监测结果

| 监测泵站名称 | 测点 编号 | 监测点 | 声级Leq（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月13日 | 1月14日 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| 里新泵站 | 1# | 厂界东 | 昼间 | 59.0 | 59.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 50.0 | 50.8 | 55 | 达标 |
|  | 2# | 厂界南 | 昼间 | 60.2 | 60.8 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.4 | 49.4 | 55 | 达标 |
|  | 3# | 厂界西 | 昼间 | 58.0 | 59.5 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.5 | 48.6 | 55 | 达标 |
|  | 4# | 厂界北 | 昼间 | 59.3 | 59.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.9 | 48.6 | 55 | 达标 |
| 丁俞线 泵站 | 1# | 厂界东 | 昼间 | 57.9 | 57.5 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.9 | 48.1 | 55 | 达标 |
|  | 2# | 厂界南 | 昼间 | 58.1 | 57.7 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.1 | 47.8 | 55 | 达标 |
|  | 3# | 厂界西 | 昼间 | 61.7 | 61.0 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 46.9 | 47.2 | 55 | 达标 |
|  | 4# | 厂界北 | 昼间 | 61.5 | 61.6 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.8 | 48.6 | 55 | 达标 |
| 杨家埭 泵站 | 1# | 厂界东 | 昼间 | 58.6 | 58.3 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.3 | 48.3 | 55 | 达标 |
|  | 2# | 厂界南 | 昼间 | 58.3 | 58.3 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.0 | 48.8 | 55 | 达标 |
|  | 3# | 厂界西 | 昼间 | 56.6 | 57.7 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.6 | 48.3 | 55 | 达标 |
|  | 4# | 厂界北 | 昼间 | 58.2 | 57.7 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.9 | 48.5 | 55 | 达标 |
| 宏业路商务大道口（高铁站附近）泵站 | 1# | 厂界东 | 昼间 | 59.0 | 59.0 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.0 | 49.0 | 50 | 达标 |
|  | 2# | 厂界南 | 昼间 | 58.5 | 58.1 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.4 | 49.0 | 50 | 达标 |
|  | 3# | 厂界西 | 昼间 | 65.4 | 65.6 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 51.0 | 50.7 | 55 | 达标 |
|  | 4# | 厂界北 | 昼间 | 65.9 | 65.3 | 70 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 50.6 | 50.9 | 55 | 达标 |

# 六、环境管理检查

## 6.1“三同时”情况

根据国家建设项目环境保护设施竣工验收的有关规定和嘉善县环境保护局《关于嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目环境影响报告表的批复》（报告表批复[2016]172号）的有关要求，建设单位在项目的建设和营运符合国家经济建设和环境建设的同时设计、同时施工和同时投入使用的“三同时”的制度，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

## 6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况

为保证建设期工程环保管理工作的落实，建设单位成立了专门的环保管理领导机构，由环保管理专职人员、负责施工期环境管理与监督。为确保环评批复意见的落实，建设部门制订了相关环保管理制度，具体的制度如下：

（1）全面实施环保工程招投标制度。在公开、公平、公正、合理的原则下，选择资质高、信誉好、实力强的施工队伍进行环保工程的建设。将主体工程施工要求的环保措施作为合同的重要内容，承包商在施工计划、施工作业和施工管理上都要求采取了相应的措施，有效地防止了施工中的水土流失、水质污染事故。

（2）建立健全环保工程监理制度。为加强工程监理工作，编制了《工程监理办法与规范》，要求监理工程师明确岗位职责，做到深入现场，确保环保设施、措施保质保量的完成。

（3）建立完整的工程施工环保管理制度，为施工环保措施的落实提供有力的保证。工程施工环保管理制度规定了各施工单位施工废水的处置措施、生活污水、垃圾的处置要求、施工现场环保要求、施工噪声控制要求等内容。

## 6.3环评批复落实情况

2016年6月6日，嘉善县环境保护局以“报告表批复[2016]172号”文对项目环评进行了批复，同意该项目建设。批复主要内容及落实情况详见表6-1。

表6-1  环评批复意见落实情况

| 项目 | 批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设地点、规模 | 本项目在嘉善县域3街道6镇行政区划范围内建设污水管线22km，污水一体化泵站4座。 | 工程建设地点、管道规格及建设内容与环评一致。 |
| 批复意见 | 1、本项目施工期生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)三级标准后排入污水管网，送污水处理厂集中处理。 2、施工中应采取抑制扬尘措施，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应的二级标准。运行期恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。 3、施工期须采取有效措施，以降低施工期间噪声污染。噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)运行期污水泵站边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中相应标准。 4、固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。施工过程中产生的渣土、淤泥按规定进行处置，不得随意抛弃、转移。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 | 施工人员施工时租赁房屋，生活污水排入沿线公共设施排水系统。施工机械冲洗废水经预处理达标后回用于再次机械冲洗，不外排。 已落实。施工期采取洒水抑尘等措施。本项目里新泵站、杨家埭泵站、丁俞线泵站、宏业路商务大道口泵站4座污水一体化泵站臭气浓度、氨、硫化氢的无组织排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准中的厂界标准值。 已落实。施工期噪声做到施工机械维护、临时施工围护等措施。营运期本项目里新泵站、杨家埭泵站、丁俞线泵站3座泵站四周厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。宏业路商务大道口（高铁站附近）泵站西、北侧厂界（靠近交通主干道侧）昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；东、南侧厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 本项目的弃土全部在管道铺设完毕后回填，运输过程采用四周挡板完好的车辆运输并采用油布等进行覆盖，防止弃土散落；无定期值守人员，因此无生活垃圾等污染物产生。 |
| 重大变化 | 项目内容发生重大变化须重新报批。 | 无重大变化。 |

## 6.4环境风险管理

（ 1 ）制定风险事故处理应急预案，落实各工作人员的责任，同时在平时要进行演练，以及时处理事故。

（ 2 ）在事故发生时，应根据事故应急计划，及时通知环保、水利、市政、渔政等有关部门，通过暂停重点工业污染源向污水干管排放工业废水，减少事故废水排放量。

（ 3 ）建立可靠的运行监控系统，避免事故发生。

（ 4 ）加强设施的维护和管理，关键设备必须配备足够的备件，一旦发生事故能够及时处理。

（ 5 ）在管网铺设的路线上，应间隔一段路就架设一些警示标志，河道穿越处也要设置禁止抛锚的标志，尽量减少野蛮施工和人为破坏对管网正常运行的影响，从而减少管网破裂的事故风险。

（ 6 ）在管线选材上，要求建设单位使用柔性管材，尽量不使用钢筋混凝土管，以期提高管道工程质量，减少破管事故的发生几率。

针对管道由于基建施工等问题可能引起的事故原因，采取相应的预防措施，如：①在可行性和设计阶段应考虑事故发生的可能性，征求规划部门的意见，向规划部门了解近期和远期的开发规划，以避开基建施工和道路施工的频繁区域；管线的走向、埋深等技术档案应报规划部门备案。②经常与规划部门联络，在管道附近进行基础和道路施工时派人进行现场监护。③设立群众报警和有奖举报，公布举报的电话号码等等。

此外，跨河施工的管道必须使用套管且管道两端需设置截止阀。

# 七、结论

## 7.1“三同时”执行情况

建设单位在项目建设过程中认真落实，基本完成了该项目初步设计和环评报告表中要求的环保设施和有关措施，较好的执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

## 7.2生态环境

经调查，施工期间，建设单位已采取措施消除施工影响，进行管路沿线的生态环境保护工作，项目施工结束，永久占地作业区周边土方均已清理，并植树绿化，临时占地均已恢复原貌，当地生态环境基本得到了恢复，公众对该建设项目的满意率和基本满意率较高。

## 7.3环境空气

监测结果表明，本项目臭气浓度无组织排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准中的厂界标准值。

## 7.4声环境与噪声

监测结果表明，本项目里新泵站、杨家埭泵站、丁俞线泵站3座泵站四周厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。宏业路商务大道口（高铁站附近）泵站西、北侧厂界（靠近交通主干道侧）昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；东、南侧厂界昼夜噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

## 7.5总结论

根据对该项目验收监测和调查结果，我们认为，该项目在建设实施过程和运营中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告表和嘉善县环境保护局批复意见中要求的环保设施与措施；该项目的建成运营在生态环境保护等方面，符合国家的有关要求；基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嘉善县大地污水处理工程有限公司                                  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 嘉善县大地污水处理工程有限公司2016年城乡污水收集处理一体化管网工程（一期）项目 | 建设地点 | 在嘉善县域3街道6镇行政区划范围内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 81 公共设施管理业 | 建设性质 | ■新建 □改建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 |  | 建设项目开工日期 |  | 实际生产能力 |  | 投入试运行日期 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 3449 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 所占比例（%） | 2.9 |
|  | 环评审批部门 | 嘉善县环境保护局 | 批准文号 | 报告表批复[2016]172号 | 批准时间 | 2016年6月6日 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 环保设施监测单位 | 嘉兴弘正检测有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 3449 | 实际环保投资（万元） | 20 | 所占比例（%） | 0.6 |
|  | 废水治理（万元） | 4 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） | 10 | 固废治理（万元） | 4 | 绿化及生态（万元） |  | 其它 （万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 |  |
| 建设单位 | 嘉善县大地污水处理工程有限公司 | 邮政编码 | 314100 | 联系电话 |  | 环评单位 | 浙江工业大学 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际 排放总量 (9) | 全厂核定 排放总量 (10) | 区域平 衡替代 削减量 (11) | 排放 增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

图5-1  里新小区泵站卫星图

图5-2  杨家埭泵站卫星图

图5-3 丁俞线泵站卫星图

图5-4 高铁南站附件泵站卫星图