嘉善县白水塘长生桥改造

（道路接坡）工程

竣工环境保护验收调查报告

嘉兴弘正检测有限公司

二〇二一年五月

建设项目竣工环境保护验收

调 查 报 告

项目名称：嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程

委托单位：嘉善银展交通建设投资有限公司

嘉兴弘正检测有限公司

二〇二一年五月

建设单位法人代表:熊天宝

编制单位法人代表:章水明

项目负责人:张霞

嘉兴弘正检测有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道加创路321号

上海交大(嘉兴)科技园16号楼三至四层

邮编：313031

电话：0573-82795171

目  录

前 言	1

一、总论	3

1.1调查目的	3

1.2调查依据	3

1.3验收标准	3

1.4环境保护目标	5

二、建设项目区域环境概况	7

2.1 地理位置	7

2.2 地形和地貌	7

2.3 水文条件	7

2.4气候特征	7

三、建设项目工程概况	9

3.1工程基本概况	9

3.1工程内容	9

3.2工程规模	9

3.3主要经济技术指标	10

3.4道路宽度	10

图3-1  路基标准断面	10

3.5路基路面	10

3.2交通量预测	11

3.3工程投资及环保投资	11

四、环评主要结论及批复要求	12

4.1环评报告表结论	12

4.2 环境影响报告表批复意见	13

五、验收调查工作内容及调查结论	15

5.1 验收工况	15

5.2 生态环境	15

5.3 声环境	21

六、环境管理检查	25

6.1“三同时”情况	25

6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况	25

6.3环评批复落实情况	26

6.4环境风险管理	26

七、结论	27

7.1“三同时”执行情况	27

7.2生态环境	27

7.3声环境	27

7.4总结论	27

附件： 附件1 嘉善县环境保护局，报告表批复[2015]217号《关于嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程环境影响报告表的批复》

附件2 公路工程交工验收证书

附件3 检测报告

附图： 附图1  建设项目地理位置图

附图2  周围环境关系及噪声监测点位图

# 前 言

为加快嘉善主城区与周边乡镇的联系，嘉善银展交通建设投资有限公司拟总投资1877万元，实施嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程。白水塘长生桥为南北向，总长为285.56m，横跨大云镇和惠民街道。嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程主要建设长生桥两侧接坡，全长285.5m，宽11m，用地面积6.85亩。根据设计，项目工程起点位于沪杭高铁桥墩前，路线由南向北在桩号K2+000处上跨丁诸线航道，终点与世纪大道接顺，起点桩号为K1+779.5，终点桩号为K2+386，线路全长0.6065km（包括另行立项的长生桥桥梁321m），扣除长生桥后实际路线长285.56m。全线挖放方量为148m3，填方9262m3，沥青路面2116m2，平面交叉2处。

嘉善银展交通建设投资有限公司于2015年9月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司进行该项目的环境影响评价工作。该单位专业技术人员在现场踏勘、收集资料、监测分析等基础上，依据《环境影响评价技术导则》等文件和相关规范的要求，编制了该项目的环境影响报告表。

2015年9月6日，嘉善县环境保护局以报告表批复[2015]217号《关于嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表提出审查意见。

嘉善银展交通建设投资有限公司实际总投资1877万元，实施“嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程”。白水塘长生桥为南北向，总长为285.56m，横跨大云镇和惠民街道。嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程主要建设长生桥两侧接坡，全长285.5m，宽11m，用地面积6.85亩。项目工程起点位于沪杭高铁桥墩前，路线由南向北在桩号K2+000处上跨丁诸线航道，终点与世纪大道接顺，起点桩号为K1+779.5，终点桩号为K2+386，线路全长0.6065km（包括另行立项的长生桥桥梁321m），扣除长生桥后实际路线长285.56m。全线挖放方量为148m3，填方9262m3，沥青路面2116m2，平面交叉2处。目前工程已完工并投入使用。

根据相关法律法规和省环保厅有关规定和要求，嘉兴弘正检测有限公司受嘉善银展交通建设投资有限公司委托，承担了该项目环境保护设施竣工验收调查工作。2021年4月，我公司组织相关技术人员对项目进行了现场踏勘，并查阅了相关技术资料。2021年4月12日、4月13日，我公司对现场进行了监测和调查，并在此基础上编制了《嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程竣工环境保护验收调查报告》。

# 一、总论

## 1.1调查目的

1、通过调查，检查该工程项目是否落实环境影响报告表及批复的有关要求，评价项目污染物排放是否达到有关标准，为环境管理提供科学依据。

2、通过调查，考核工程实施情况、生态恢复、弃土弃渣处置、水土流失情况及环境保护设施的建设、运行各项指标是否达到设计要求，对存在的问题提出整改措施和建议。

## 1.2调查依据

- 《建设项目环境保护管理条例》；

2、环境保护部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394—2007）；

4、环境保护部环办[2015]113号关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知；

5、浙江省工业环保设计研究院有限公司，《嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程环境影响报告表》；

6、嘉善县环境保护局，报告表批复[2015]217号《关于嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程环境影响报告表的批复》。

## 1.3验收标准

1.3.1质量标准

1、水环境。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。水环境质量标准见1-1。

表1-1 地表水环境质量标准 （单位：mg/L,pH除外）

| 项目 | pH | DO | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | CODMn | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类标准 | 6~9 | ≥3 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.3 | ≤1.5 |

- 环境空气。根据环境空气功能区划分方案，本项目范围内为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准（单位：μg/m3）

| 编号 | 污染因子 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 | 二级浓度限值 |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |
| 3 | 氮氧化物（NOx） | 年平均 | 50 |
|  |  | 24小时平均 | 100 |
|  |  | 1小时平均 | 250 |
| 4 | 总悬浮颗粒物 （TSP） | 年平均 | 200 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  | 一次值 | 900 |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10） | 年平均 | 70 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
| 6 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |

3、声环境。项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，北侧规划世纪大道35m范围内执行4a类标准，具体详见表1-3。

表1-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

1.3.2排放标准

1、废水。本项目路线长度较短，每个施工地参与施工的人员也较少，生活污水排放通过租用项目周围区域的当地居民房屋解决，建筑施工废水经收集后进行沉淀澄清处理，达到《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）表 4 中的一级标准后排入内河，在管网覆盖地区管道施工要求生活污水预处理后排入附近管网，入网标准执行《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）中的三级标准，其中氨氮和总磷入网标准执行 CJ343-2010 《污水排入城镇下水道水质标准》中废水排入有城市二级污水处理厂的城市下水道系统的标准值，废水最终纳入嘉兴联合污水处理厂处理，处理达标后排入杭州湾，嘉兴联合污水处理有限公司污水处理厂排海标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见表1-4。营运期不产生废水。

表1-4   污水入网和排放标准（mg/L）

| 污染物 | pH（无量纲） | CODCr | SS | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入网标准值 | 6~9 | 500 | 400 | 35 | 8 |
| 排海标准值 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、废气。施工期施工场地产生的扬尘、运输车辆的汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准的无组织排放监控浓度限值，具体参见表1-5。

表1-5  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值周围外浓度最高点（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |
| NOx | 0.12 |
| SO2 | 0.40 |
| NMHC | 2.0 |
| 沥青烟 | 不得有明显的无组织排放存在 |

3、噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB-12523-2011）相应噪声限值，具体标准值见表1-6。

表 1-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其中北侧规划世纪大道35m范围内执行4类标准。具体见表1-7。夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A），夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

表1-7  工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008） 单位：dB

| 时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准值 | 60 | 50 |
| 4类标准值 | 70 | 55 |

4、固体废物。一般固废的排放执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）中的有关规定。

## 1.4环境保护目标

根据现状调查可知，现有部分农居已经拆迁完成。目前项目周边的环境保护目标主要为河道，具体详见表1-8。

#### 表1-8  主要环境保护目标情况

| 保护对象名称 | 方位及与项目红线距离（m） | 规模、概述 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 反修河 | 项目涉及河道 | 河宽10m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | 白水塘 | 南侧 | 河宽20~30m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | 枫泾塘 | 北侧 | 河宽20~30m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |

# 二、建设项目区域环境概况

## 2.1 地理位置

嘉善县地处太湖流域杭嘉湖平原，位于浙江省东北部、江浙沪两省一市交会处，地理坐标为东经120°44′22″～121°1′45″、北纬30°45′36″～31°1′12″。东邻上海市青浦、金山两区，南连平湖市、嘉兴市南湖区，西接嘉兴市秀洲区，北靠江苏省吴江市和上海市青浦区。全县总面积527.00km²，其中陆地占85.71%，水域占14.29%。县城魏塘镇东距上海市90km，西至杭州110km，南濒乍浦港35km，北接苏州91km，处于长江三角洲的中心地带。

项目接坡工程北侧位于惠民街道，南侧位于大云镇。

## 2.2 地形和地貌

嘉善地处杭嘉湖平原东北部，江浙沪两省一市交会处，是长江三角洲冲积平原的一部分，由河、湖、浅海沉积构成，大地构造单元完整，地震活动微弱，属地段较稳定地；本地区地表为第四纪地层覆盖，属滨海平原混合型，在历史上经历过多种构造复合，隐伏断裂主要有吴兴～嘉善断裂。地势由东南向西北略微倾斜，境内大部分地区为平原。

## 2.3 水文条件

嘉善县河流纵横，湖荡星罗棋布，河道总长1693.7km，河网密度为3.34km/m2，河网率为14.29%。嘉善县的河流处在黄浦江感潮河段，河流呈往复流动，涨潮时水流自东向西流动，落潮是自西向东流动，每昼夜往返二次。嘉善县水资源主要来自天目山东苕溪一代，苕溪水汇入太湖后，通过东南诸脉，分流至此，再经黄浦江流入东海。所有河流既受太湖水调节，又受黄浦江潮位顶托，但影响不大，水流平缓。据水位观测，水位变化1~2m，平均水位0.95m，最高通航水位2.12m。

## 2.4气候特征

嘉善县属亚热带季风气候，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，日照丰富，温和湿润。夏季多东南偏东风，冬季以西北风为主，属东亚季风区，风向季节变化明显。

历年平均气温15.8℃，1月最冷，月平均气温3.7℃，极端最低气温-10.8℃，出现在1977年1月31日；7月最热，月平均气温27.8℃，极端最高气温40.2℃，出现在2010年8月12日。春季，日平均气温稳定通过10℃的平均初日3月30日；夏季，日平均气温稳定通过22℃的平均初日6月9日；秋季，日平均气温低于22℃的平均初日9月28日；冬季，日平均气温低于10℃的平均初日12月6日

历年平均初霜日11月14日，终霜日3月25日，平均无霜期233.6天。平均初结冰日11月29日，年平均结冰天数39天。

历年平均降雨量1155.7毫米,最多年份雨量1683.4毫米，出现在1999年；最少年份雨量695.1毫米，出现在1978年。年平均降雨日138.5天，日最大降水量167.6毫米，出现在1977年8月22日。全年有两个相对雨季和干季，4～7月是第一个雨季，其中4～5月为春雨，6～7月为梅雨，7月中旬～8月中旬处于副热带高压控制下，高温少雨；8月下旬～9月是第二个雨季，受台风和冷空气影响，雨量明显增多，10月起降水减少，成为第二个少雨时段。历年平均降雪日数7.8天，1月最多，达3.5天。最大积雪深度22厘米，出现在2008年2月2日。

历年平均日照时数1927.3小时，其中，1～2月最少，平均在125小时以下；而7～8月最多，平均在210小时以上。

历年平均风速3.1米/秒，瞬间风速≥17米/秒的大风平均每年5.4天。历年出现的最大风速35.5米/秒（12级以上），出现在1987年3月6日。

# 三、建设项目工程概况

## 3.1工程基本概况

项目名称：嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程

建设性质：新建

建设单位：嘉善银展交通建设投资有限公司

设计内容：项目工程起点位于沪杭高铁桥墩前，路线由南向北在桩号K2+000处上跨丁诸线航道，终点与世纪大道接顺，起点桩号为K1+779.5，终点桩号为K2+386，线路全长0.6065km（包括另行立项的长生桥桥梁321m），扣除长生桥后实际路线长285.56m。全线挖放方量为148m3，填方9262m3，沥青路面2116m2，平面交叉2处。

## 3.1工程内容

嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程主要建设长生桥两侧接坡，全长285.5m，宽11m，用地面积6.85亩。

## 3.2工程规模

项目工程起点位于沪杭高铁桥墩前，路线由南向北在桩号K2+000处上跨丁诸线航道，终点与世纪大道接顺，起点桩号为K1+779.5，终点桩号为K2+386，线路全长0.6065km（包括另行立项的长生桥桥梁321m），扣除长生桥后实际路线长285.56m。全线挖放方量为148m3，填方9262m3，沥青路面2116m2，平面交叉2处。

项目主要工程量详见表3-1。

#### 表3-1  项目主要工程量

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路基 |  |  |
| 1 | 路基挖方 | m3 | 148 |
| 2 | 路基填方 | m3 | 9262 |
| 3 | 砼档墙 | m3 | 1898 |
| 4 | 水泥搅拌桩 | m3 | 11900 |
| 二 | 路面工程 |  |  |
| 1 | 10cm沥青路面 | m3 | 2116 |
| 2 | 20cm水泥稳定碎石基层 | m3 | 2116 |
| 三 | 交叉工程 |  |  |
| 1 | 平面交叉 | 处 | 2 |
| 四 | 征地、拆迁 |  |  |
| 1 | 征地 | 公顷 | 0.8937 |
| 2 | 拆迁建筑物 | m2 | 483 |
| 3 | 拆迁电力电讯杆 | 根 | 8 |

## 3.3主要经济技术指标

项目主要经济技术指标详见表3-2。

#### 表3-2  主要经济技术指标

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 公路等级 | 等级 | 等外 |
| 设计速度 | km/h | 15 |
| 曲线半径 | m | 600 |
| 竖曲线半径 | 凸形一般最小值 | m | 2000 |
|  | 凹形一般最小值 | m | 700 |
| 最大纵坡 | % | 3 |
| 最短坡长 | m | 156 |

## 3.4道路宽度

项目靠近县城，同时连接了大云镇和惠民街道，根据区域非机动车较多的实际交通组成情况，路基顶面宽8.0m，具体布置为：行车道宽2*3.5m，挡土墙2*0.5m；路基标准横断面详见图3-1。

# 图3-1  路基标准断面

## 3.5路基路面

项目路基采用石灰土填筑，路基最小的填筑厚度为80cm，采用的土液限小于50，塑性指数为15~20，其颗粒的最大粒径不应超过37.5mm，硫酸盐含量不应超过0.8%，有机质含量不应超过10%。含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为路基填料，生石灰参照《公路路基层施工技术规范》（JTJ034-2000）要求达Ⅲ级灰标准（有效钙加氧化镁含量消石灰要求≥60%，生石灰要求≥70%）。

路床（0~80cm）设计掺灰量初定为6%~8%，路堤（80cm以下）设计掺灰量初定为4%~6%，具体可更具料源情况结合现场试验作适当调整，路基材料及压实度要求详见表3-3。

#### 表3-3  路基填筑材料及压实度要求

| 填料及压实度标准填挖类型 | 路槽以下深（cm） | 填料最大粒（cm） | 填料最小强度（CBR）（%） | 重型压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0~30 | 10 | 5 | ≥94 |
|  | 下路床 | 30~80 | 10 | 3 | ≥94 |
|  | 上路堤 | 80~150 | 15 | 3 | ≥93 |
|  | 下路堤 | >150 | 15 | 2 | ≥90 |
| 零填及挖方路基 | 0~30 | 10 | 5 | ≥94 |
| 零填及挖方路基 | 30~80 | 10 | 3 | / |

项目使用沥青混凝土路面，路面结构“4cmAC-13C型细粒式沥青砼+6cmAC-20C型中粒式沥青砼+沥青封层+20cm水泥稳定碎石基层。

3.1.7实际工程建设情况

本项目与环评设计基本一致。无重大变更。

## 3.2交通量预测

1、环评中交通量预测

表3-2  交通量预测

| 序号 | 年限 | 高峰期（辆/h） | 车流量 | 小型车比例 | 中型车比例 | 大型车比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间（辆/h） | 夜间（辆/h） |  |  |  |
| 1 | 2017 | 100 | 75 | 7 | 0.85 | 0.06 | 0.09 |
| 2 | 2023 | 155 | 116 | 12 | 0.84 | 0.06 | 0.10 |
| 3 | 2031 | 228 | 170 | 17 | 0.83 | 0.07 | 0.10 |

2、 实际交通量

监测期间各监测点车流量昼间车流量在102~111辆/小时，夜间在3~27辆/小时。

## 3.3工程投资及环保投资

1、环评中工程投资及环保投资

本项目建设总投资概算为1877万元，环保投资为18.5万元，占总投资的0.9%。

2、实际工程投资及环保投资

本项目建设实际总投资1877万元，环保投资为18.5万元，占总投资的0.9%。

# 四、环评主要结论及批复要求

## 4.1环评报告表结论

4.1.1环境质量现状评价结论

1、环境空气

项目所在地附近嘉业阳光城处的SO2、NO2、PM10监测浓度比标值范围分别为0.03~0.076、0.11~0.24、0.24~0.353。由此可见，嘉业阳光城处SO2、NO2的1小时平均浓度和PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、水环境

pH符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅰ类标准，化学需氧量和总氮达Ⅲ类标准，溶解氧和总磷达Ⅳ类标准，五日生化需氧量和石油类达Ⅴ类标准，可知，项目周边水环境总体达Ⅴ类。主要是由于周边生活污水直排进入河道的缘故，随着周边污水管网的接通，周边水环境质量将得到改善。

3、声环境

项目拟建地昼间监测值范围为46.4~52.3dB，夜间监测值为35.8~42.8dB，昼、夜间均可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类和4a类标准要求。

4.1.2环境影响评价结论

1、废气

（1）汽车尾气所排污染物对地面浓度的贡献值随距离变化减轻显著。

（2）近和中高峰期汽车尾气污染物贡献值浓度分布CO各时段均未出现超标现象。

（3）近和中期高峰期汽车尾气污染物贡献值浓度分布NOx各时段均未出现超标现象。

（4）道路周边地块内CO和NOx的浓度值均符GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准的浓度限值。

可知，项目上马后汽车尾气对周边规划敏感点的影响不大。

2、噪声

接坡工程噪声贡献值均能达工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此建设项目上马后对周边环境的噪声影响不大。

3、废水

运营过程中无废水产生，不会对周边水环境造成影响。

4.1.3总结论

嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程的实施是必要的，其社会效益和环境效益明显，但在建设和运营期间将会对周围环境产生一定的不利影响。因此在项目设计、施工以及建成运行过程中，建设单位应严格执行国家有关的环境保护法律法规，切实执行本环评提出的各项环境保护措施，把项目的环境影响降到最低程度。

本项目符合建设项目环评审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他审批要求，因此从环保角度看，本项目的建设是可行的。

## 4.2 环境影响报告表批复意见

2015年9月6日，嘉善县环境保护局以“报告表批复[2015]217号”《关于嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程环境影响报告表的批复》对本工程环境影响报告表下达审查意见，审查意见如下：

嘉善银展交通建设投资有限公司:

你公司《申请环境影响评价审批的报告》、《嘉善县白水塘长生桥改造(道路接坡)工程环境影响报告表》等均收悉。经审查，现对该项目报告表批复如下:

白水塘长生桥横跨大云镇和惠民街道,嘉善县白水塘长生桥改造(道路接坡)工程主要建设长生桥两侧接坡，全长285.5米，宽11 米，用地面积6. 85亩。

按照本项目报告表结论，落实报告表提出的环境保护措施，污染物均能达标排放。因此，同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

一、项目建设中应重点做好以下工作:

1、本项目施工人员租赁附近房屋，生活污水利用当地污水处理系统处理后排放，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中的一级标准。

2、施工中应采取抑制扬尘措施，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应的二级标准。

3、施工期须采取有效措施，以降低施工期间噪声污染。噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523--2011)。

4、固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。施工过程中产生的渣土、淤泥按规定进行处置，不得随意抛弃、转移。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

二、项目建成后应按规定及时报我局申请环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。

三、建设项目发生重大变化时须重新报批。

四、项目现场的环境保护监督管理由我局开发区环保所负责督促落实。

# 五、验收调查工作内容及调查结论

## 5.1 验收工况

验收调查期间，本项目建设工程已建成并运行正常。本项目主体工程已基本建成，本项目靠近县城，同时连接了大云镇和惠民街道，项目主要设计内容：项目工程起点位于沪杭高铁桥墩前，路线由南向北在桩号K2+000处上跨丁诸线航道，终点与世纪大道接顺，起点桩号为K1+779.5，终点桩号为K2+386，线路全长0.6065km（包括另行立项的长生桥桥梁321m），扣除长生桥后实际路线长285.56m。全线挖放方量为148m3，填方9262m3，沥青路面2116m2，平面交叉2处。嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程主要建设长生桥两侧接坡，全长285.5m，宽11m，用地面积6.85亩。本次调查结果可作为该项目竣工环境保护验收的依据。

## 5.2 生态环境

5.2.1主要调查内容

主要调查内容见表5-1。

表5-1  主要调查内容

| 序号 | 项 目 | 调 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境现状 | 土壤、动植物现状、气候 |
| 2 | 水土保持 | 水土流失情况、取弃碴场恢复情况 |
| 3 | 施工期环境影响 | 土地利用、临时用地、绿化工程、环保措施 |
| 4 | 自然生态影响、农林业生态保护 | 生态状况、工程建设对动植物影响情况 |
| 5 | 社会环境影响 | 工程建设对区域经济影响情况 |

5.2.2调查方法

根据调查内容，查阅建设方提供的有关资料，将需要调查的内容逐一落实，并作现场调查和核实。

5.2.3.2项目调查内容和现状环境照片

施工期调查：

目前施工期已结束，施工期水、大气、噪声、固废等污染因子已随着工程结束而消失。随着施工期结束，已对场地进行平整处理和植树种草，原地貌、景观生态得到一定程度的改善。

营运期调查：

废水：本项目为项目属于长生桥的道路接坡，主要是为了连接周边道路和长生桥，属于一个连接系统，营运期无劳动定员，项目营运期无废水产生；

废气：由于本项目车流量不大，机动车尾气及扬尘产生量小，故加强道路两侧绿化再经大气扩散稀释后对周边环境及敏感点影响不大。

噪声：本项目建成营运后，对周边环境的噪声影响不大。

本项目现状环境照片见下图。

## 5.3 声环境

5.3.1声环境敏感点调查

本项目道路周边农居已经拆迁完成。

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其中北侧规划世纪大道35m范围内执行4类标准。具体见表5-1。

表5-1  工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008） 单位：dB

| 时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准值 | 60 | 50 |
| 4类标准值（北侧） | 70 | 55 |

5.3.2区域噪声监测

监测点位。根据道路周边现状情况，本次选择4处噪声监测点，测点位置详见表5-2。

表5-2  噪声测点设置

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1# | 道路北侧接坡右侧 |
| 2# | 道路北侧接坡左侧 |
| 3# | 道路南侧接坡右侧 |
| 4# | 道路南侧接坡左侧 |

测量频次：表5-3中各测点每天测量4次（白天车流量高峰时段2次，夜间2次），每次测量时间20分钟，测量2天。

监测项目：每测点每次测量Leq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin、车流量（大、中、小）等。

5.3.3监测方法和质量保证

监测方法执行《声环境噪质量标准》（GB3096-2008）。

5.3.4监测结果及评价

噪声监测结果见表5-3。

监测期间各监测点车流量昼间车流量在102~111辆/小时，夜间在3~27辆/小时；监测期间各测点夜间车流量明显少于白天。

本项目北侧接坡左右两侧的区域测点昼夜噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，即昼间70 dB，夜间55dB；而南侧接坡左右两侧的区域测点昼夜噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60 dB，夜间50dB。

由表5-3，监测结果表明，北侧接坡左右两侧的区域测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准，即昼间70 dB，夜间55dB；南侧接坡左右两侧的区域测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60 dB，夜间50dB。

表5-3  噪声监测结果一览表（2021年4月12日检测结果）

| 检测点编号 | 检测点位置 | 主要 噪声源 | 测试时间 | 检测结果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
| 噪210412101 | 1# | 交通噪声 | 09:30-09:50 | 65.5 | 65.4 | 60.2 | 59.4 | 90.4 | 57.5 | 3.6 |
| 噪210412102 | 2# | 交通噪声 | 09:57-10:17 | 65.8 | 64.8 | 60.0 | 59.4 | 89.9 | 57.6 | 3.6 |
| 噪210412103 | 3# | 交通噪声 | 10:28-10:48 | 57.4 | 58.0 | 53.6 | 50.6 | 85.8 | 48.9 | 3.6 |
| 噪210412104 | 4# | 交通噪声 | 10:55-11:15 | 56.3 | 59.4 | 51.0 | 50.4 | 84.0 | 49.6 | 3.9 |
| 噪210412105 | 1# | 交通噪声 | 13:16-13:36 | 67.2 | 63.8 | 61.2 | 60.6 | 90.9 | 59.2 | 3.2 |
| 噪210412106 | 2# | 交通噪声 | 13:44-14:04 | 66.9 | 64.8 | 61.0 | 60.6 | 90.5 | 59.1 | 3.6 |
| 噪210412107 | 3# | 交通噪声 | 14:15-14:35 | 56.5 | 56.6 | 50.6 | 49.2 | 82.9 | 48.3 | 3.9 |
| 噪210412108 | 4# | 交通噪声 | 14:40-15:00 | 55.8 | 59.0 | 52.0 | 50.0 | 79.7 | 49.0 | 3.5 |
| 噪210412109 | 1# | 交通噪声 | 22:07-22:27 | 51.4 | 52.2 | 50.4 | 44.0 | 73.8 | 43.3 | 3.7 |
| 噪210412110 | 2# | 交通噪声 | 22:33-22:53 | 51.1 | 51.0 | 47.8 | 44.8 | 77.7 | 43.6 | 3.2 |
| 噪210412111 | 3# | 交通噪声 | 23:04-23:24 | 46.8 | 48.8 | 44.6 | 39.6 | 76.0 | 36.3 | 3.7 |
| 噪210412112 | 4# | 交通噪声 | 23:33-23:53 | 49.0 | 46.2 | 43.8 | 42.2 | 76.0 | 40.9 | 3.2 |
| 噪210412113 | 1# | 交通噪声 | 次日00:47-01:07 | 51.4 | 49.4 | 47.2 | 46.4 | 79.5 | 43.5 | 2.7 |
| 噪210412114 | 2# | 交通噪声 | 次日01:13-01:33 | 52.2 | 49.4 | 47.8 | 47.0 | 74.6 | 45.8 | 3.1 |
| 噪210412115 | 3# | 交通噪声 | 次日01:42-02:02 | 47.3 | 46.4 | 43.0 | 41.4 | 75.2 | 40.4 | 3.1 |
| 噪210412116 | 4# | 交通噪声 | 次日02:08-02:28 | 48.6 | 45.8 | 43.4 | 42.4 | 78.3 | 41.0 | 2.8 |
| 现场情况描述 | 1#（1小时内）：昼间：通过大车3辆，中车15辆，小车90辆； 通过大车3辆，中车18辆，小车84辆； 夜间：通过大车0辆，中车3辆，小车24辆； 通过大车0辆，中车3辆，小车12辆。 |

续上表 （2021年4月13日检测结果）

| 检测点编号 | 检测点位置 | 主要 噪声源 | 测试时间 | 检测结果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
| 噪210413101 | 1# | 交通噪声 | 09:13-09:33 | 67.4 | 68.2 | 62.8 | 60.2 | 90.2 | 58.2 | 3.6 |
| 噪210413102 | 2# | 交通噪声 | 09:40-10:00 | 68.1 | 69.6 | 66.0 | 63.4 | 90.7 | 60.7 | 3.1 |
| 噪210413103 | 3# | 交通噪声 | 10:09-10:29 | 56.9 | 53.4 | 51.4 | 49.4 | 78.6 | 45.4 | 3.5 |
| 噪210413104 | 4# | 交通噪声 | 10:36-10:56 | 57.4 | 53.6 | 52.0 | 50.8 | 89.6 | 47.6 | 3.0 |
| 噪210413105 | 1# | 交通噪声 | 13:04-13:24 | 64.4 | 62.8 | 58.8 | 57.8 | 91.2 | 56.6 | 3.6 |
| 噪210413106 | 2# | 交通噪声 | 13:31-13:51 | 65.0 | 60.2 | 59.0 | 58.0 | 90.7 | 56.7 | 3.3 |
| 噪210413107 | 3# | 交通噪声 | 14:02-14:22 | 58.9 | 50.8 | 48.8 | 46.8 | 89.1 | 44.9 | 3.3 |
| 噪210413108 | 4# | 交通噪声 | 14:28-14:48 | 57.2 | 50.8 | 48.0 | 46.8 | 82.1 | 44.8 | 3.9 |
| 噪210413109 | 1# | 交通噪声 | 22:13-22:33 | 52.1 | 47.8 | 46.6 | 45.6 | 80.8 | 43.4 | 2.9 |
| 噪210413110 | 2# | 交通噪声 | 22:39-22:59 | 51.1 | 48.6 | 46.8 | 45.4 | 75.6 | 43.9 | 3.0 |
| 噪210413111 | 3# | 交通噪声 | 23:10-23:30 | 48.5 | 46.4 | 43.2 | 41.8 | 70.3 | 40.0 | 3.5 |
| 噪210413112 | 4# | 交通噪声 | 23:37-23:57 | 48.1 | 48.0 | 44.4 | 42.2 | 73.3 | 40.5 | 3.1 |
| 噪210413113 | 1# | 交通噪声 | 次日00:44-01:04 | 51.1 | 51.2 | 47.0 | 46.0 | 74.2 | 45.4 | 3.3 |
| 噪210413114 | 2# | 交通噪声 | 次日01:11-01:31 | 51.2 | 49.6 | 46.8 | 46.0 | 75.8 | 41.6 | 3.1 |
| 噪210413115 | 3# | 交通噪声 | 次日01:44-02:04 | 48.0 | 47.6 | 43.8 | 42.6 | 71.4 | 40.9 | 3.1 |
| 噪210413116 | 4# | 交通噪声 | 次日02:11-02:31 | 48.1 | 45.8 | 44.2 | 43.0 | 71.5 | 41.5 | 3.1 |
| 现场情况描述 | 1#（1小时内）：昼间：通过大车6辆，中车24辆，小车81辆； 通过大车6辆，中车21辆，小车75辆； 夜间：通过大车0辆，中车3辆，小车6辆； 通过大车0辆，中车0辆，小车3辆。 |

# 六、环境管理检查

## 6.1“三同时”情况

根据国家建设项目环境保护设施竣工验收的有关规定和嘉善县环境保护局《关于嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程环境影响报告表的批复》（报告表批复[2015]217号）的有关要求，建设单位在项目的建设和营运符合国家经济建设和环境建设的同时设计、同时施工和同时投入使用的“三同时”的制度，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

## 6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况

为保证建设期工程环保管理工作的落实，建设单位成立了专门的环保管理领导机构，由环保管理专职人员、负责施工期环境管理与监督。为确保环评批复意见的落实，建设部门制订了相关环保管理制度，具体的制度如下：

（1）全面实施环保工程招投标制度。在公开、公平、公正、合理的原则下，选择资质高、信誉好、实力强的施工队伍进行环保工程的建设。将主体工程施工要求的环保措施作为合同的重要内容，承包商在施工计划、施工作业和施工管理上都要求采取了相应的措施，有效地防止了施工中的水土流失、水质污染事故。

（2）建立健全环保工程监理制度。为加强工程监理工作，编制了《工程监理办法与规范》，要求监理工程师明确岗位职责，做到深入现场，确保环保设施、措施保质保量的完成。

（3）建立完整的工程施工环保管理制度，为施工环保措施的落实提供有力的保证。工程施工环保管理制度规定了各施工单位施工废水的处置措施、生活污水、垃圾的处置要求、施工现场环保要求、施工噪声控制要求等内容。

## 6.3环评批复落实情况

2015年9月6日，嘉善县环境保护局以“报告表批复[2015]217号”文对项目环评进行了批复，同意该项目建设。批复主要内容及落实情况详见表6-1。

表6-1  环评批复意见落实情况

| 项目 | 批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设地点、规模 | 白水塘长生桥横跨大云镇和惠民街道,嘉善县白水塘长生桥改造(道路接坡)工程主要建设长生桥两侧接坡，全长285.5米，宽11 米，用地面积6. 85亩。 | 工程建设地点、道路规格及建设内容与环评一致。 |
| 批复意见 | 1、本项目施工人员租赁附近房屋，生活污水利用当地污水处理系统处理后排放，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中的一级标准。 2、施工中应采取抑制扬尘措施，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应的二级标准。 3、施工期须采取有效措施，以降低施工期间噪声污染。噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523--2011)。 4、固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。施工过程中产生的渣土、淤泥按规定进行处置，不得随意抛弃、转移。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 | 施工人员施工时租赁房屋，生活污水排入沿线公共设施排水系统。施工机械冲洗废水经预处理达标后回用于再次机械冲洗，不外排。 已落实。施工期运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆用帆布严密覆盖，覆盖率达100%。工地出入口15m内路面硬化，并派专人冲洗进出运输车辆和保持出入口通道的整洁，从而减少扬尘对周围环境、道路的影响。 已落实。施工期选用先进的施工工艺和机械，并加强施工机械的维修、管理，施工运输车辆及施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。监测结果表明，北侧接坡左右两侧的区域测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准，即昼间70 dB，夜间55dB；南侧接坡左右两侧的区域测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60 dB，夜间50dB。 已落实。施工过程中产生的渣土、淤泥按规定进行处置；生活垃圾收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。 |
| 重大变化 | 项目内容发生重大变化须重新报批。 | 无重大变化。 |

## 6.4环境风险管理

根据环评分析，本项目无环境风险物质，环境风险是可以承受的。

# 七、结论

## 7.1“三同时”执行情况

建设单位在项目建设过程中认真落实，基本完成了该项目初步设计和环评报告表中要求的环保设施和有关措施，较好的执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

## 7.2生态环境

经调查，施工期间，建设单位已采取措施消除施工影响，进行道路沿线的生态环境保护工作，项目施工结束，永久占地作业区周边土方均已清理，并植树绿化，临时占地均已恢复原貌，当地生态环境基本得到了恢复，公众对该建设项目的满意率和基本满意率较高。

## 7.3声环境

监测结果表明，北侧接坡左右两侧的区域测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准，即昼间70 dB，夜间55dB；南侧接坡左右两侧的区域测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60 dB，夜间50dB。

## 7.4总结论

根据对该项目验收监测和调查结果，我们认为，该项目在建设实施过程和运营中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告表和嘉善县环境保护局批复意见中要求的环保设施与措施；该项目的建成运营在生态环境保护等方面，符合国家的有关要求；基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嘉善银展交通建设投资有限公司                                  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 嘉善县白水塘长生桥改造（道路接坡）工程 | 建设地点 | 嘉善县大运镇和惠民街道长生桥两侧接坡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 172 城市道路 | 建设性质 | ■新建 □改建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 |  | 建设项目开工日期 |  | 实际生产能力 |  | 投入试运行日期 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1877 | 环保投资总概算（万元） | 18.5 | 所占比例（%） | 7.69 |
|  | 环评审批部门 | 嘉善县环境保护局 | 批准文号 | 报告表批复[2015]217号 | 批准时间 | 2015年9月6日 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 环保设施监测单位 | 嘉兴弘正检测有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 1877 | 实际环保投资（万元） | 18.5 | 所占比例（%） | 7.69 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | 8 | 噪声治理（万元） | 10 | 固废治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其它 （万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 |  |
| 建设单位 | 嘉善银展交通建设投资有限公司 | 邮政编码 | 314100 | 联系电话 |  | 环评单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际 排放总量 (9) | 全厂核定 排放总量 (10) | 区域平 衡替代 削减量 (11) | 排放 增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

南侧接坡

南侧接坡

标识标牌

限重标识

南侧接坡

标识标牌

桥面接缝

标识标牌

北侧接坡